Länsstyrelsen Miljöskyddsenheten Box 22067 104 22 Stockholm

# Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23. NCC Roads AB. Ansökan om bergtäkt inklusive krossning samt uppfyllnad

NCC Roads AB ansöker om att bedriva bergtäkt inkl. krossning av berg samt uppfyllnad av mark belägen inom fastigheterna Kil 1:1 och Västra Ekedal 1:23.

## Sammanfattning

Områdesnämnden är negativ till den föreslagna bergtäkten med hänvisning till att lokaliseringen är illa vald på grund av närheten till bebyggelse, samt med hänvisning till risken för problem med buller och spridning av stoft och damm på grund av det relativt korta avståndet. Även risken för ytvattenpåverkan av Insjön på grund av kvävetillskott bör beaktas.

Översiktsplanen anger att området är lämpligt att bebygga med arbetsplatser, men något detaljplaneuppdrag har ej framlagts. Normalt ska vid detaljplanering en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som belyser miljökonsekvenserna av olika utbyggnadsalternativ. Nämnden anser att det hade varit att föredra om frågan om bergtäkt hade underordnats en detaljplanering av området. I nuvarande situation hanteras frågorna i fel ordning.

## Områdesnämndens synpunkter

### Lokalisering

Nämnden anser att lokaliseringsutredningen är ofullständig då endast ett alternativ där sökanden har åtkomst till marken redovisats. Avståndet från täktområdet till närmaste bebyggelse är ca 200 m, medan rekommenderat skyddsavstånd för bergtäkter och bergkrossverk är 500 m. Lokaliseringen bedöms därmed inte uppfylla de krav som bör ställas på en sådan enligt miljöbalken 2 kap. 4 §.

### Planförhållanden

Enligt gällande översiktsplan för Nacka kommun (ÖP) föreslås området användas för verksamheter med lägre täthet. Dock under förutsättning att det skapas en buffertzon mot intilliggande bostadsområden så att eventuella buller- och trafikstörningar minimeras. Enligt ÖP reserveras även mark för infartsparkeringar samt ett eventuellt bussgarage. Även Värmdö kommun har i sin översiktsplan markerat det aktuella området som ett framtida arbetsplatsområde.

Eftersom någon detaljplanering ännu inte påbörjats för det aktuella området går det inte att förutse om det krävs en bergtäkt i den omfattning som nu planeras, för att erhålla ett tillräckligt stort sammanhängande område lämpligt för arbetsplatser. Avsikten är att dessa frågor ska behandlas i planarbetet. Till planen hör normalt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där miljökonsekvenserna av olika utbyggnadsalternativ liksom det s.k. nollalternativet utreds och redovisas. De planmässiga förutsättningarna ger därför i nuläget inte stöd åt en bergtäkt i den omfattning som nu ansökts om då olika utbyggnadsalternativ i fråga om storlek och läge för den areal som ska bebyggas, dragning av infartsväg etc., inte utretts närmare.

### Landskapsbild

Landskapsbilden kommer att påverkas väsentligt genom att större delen av det bergmassiv som finns i östra delen av området försvinner. Upplevelsen av Insjöområdet söderifrån skulle härmed förändras starkt. Det skulle omvandlas från ett skärgårdsområde med stark naturprägel till ett område med industriell karaktär. Nacka och Värmdö kommuners profil som skärgårdskommuner med grön framtoning skulle försvagas.

Vid en eventuell exploatering av bergtäkten bör en insynsskyddande skärm av berget bevaras mot motorvägen för att dölja själva täktområdet. Industribyggnader bör inpassas bakom ett skal av berg och skog.

Enligt vad som framgår av ansökan kommer inget sådant insynsskydd att finnas mot söder varför nämnden anser att landskapsbilden kommer att förändras i högre utsträckning än vad som kan accepteras.

### Behov av ballastmaterial i östra delen av regionen

Det saknas bergtäkter i den östra delen av regionen, varför transporterna till byggplatserna ofta måste ske lång väg, vilket leder till ökad miljöbelastning. Därför behövs onekligen en bergtäkt i den östra delen av Stockholmsregionen. Behovet av ballastmaterial har av sökanden uppskattats till 700 000 ton/år i Nacka och 300 000 ton/år i Värmdö. Nämnden delar sökandens uppfattning att det behövs bergtäkter i den östra delen av regionen, men anser att detta behov inte försvarar den valda lokaliseringen.

### Planerad bergtäkt i södra Koviksområdet

En annan bergtäkt planeras i södra Koviksområdet, omedelbart söder om den nuvarande avfallsanläggningen. Detta område är beläget på betydligt längre avstånd från bebyggelse än bergtäkten i Kil. Närheten till avfallsanläggningen gör även området mindre attraktivt att utnyttja till andra ändamål. Om tillstånd ges till denna bergtäkt, elimineras helt eller delvis behovet av en bergtäkt i Kil.

### Buller och vibrationer

En bullerutredning visar att ljudnivåerna vid närmast bebyggelse inte överstiger naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller under de tre första av de fyra olika skeden som redovisats. Under det sista skedet som är ca två år långt, kommer ljudnivån att uppgå till ca 52 dB(A) då förkrossen är igång, vilket överstiger gällande riktvärde som är 50 dB(A) vardagar 07-18.

De åtgärder som föreslagits i form av skärmar m.m. är inte tillräckliga för att hålla ljudnivån vid närmaste bebyggelse inom gällande riktvärden under hela brytningstiden.

### Damm och stoftspridning

I ansökan anges att förebyggande åtgärder kommer att vidtas för att förhindra stoft- och dammspridning. Genom inkapsling av maskiner, installation av stoftfilter samt bevattning av planer och upplag m.m. kommer tillses att halten respirabelt damm och kvarts i luften inte överstiger gällande arbetsmiljöriktvärden.

Delar av bebyggelsen i Insjön ligger dock i den förhärskande vindriktningen och det är därför en uppenbar risk att stoft och damm kommer att spridas till bebyggelsen och förorsaka en beläggning på ytor utomhus, vilket innebär en olägenhet för de boende.

### Ytvattenpåverkan

Insjön utgör recipient för ytvattenavrinningen från området. Sjön har idag relativt höga kvävehalter och bergtäkten kommer att medföra en ytterligare kvävebelastning. Kväveläckaget är svårt att uppskatta, men enligt ansökan kommer detta att uppgå till ca 30 kg av den totalmängd 160 kg per år som genereras via spill av sprängmedel. Ytvattnets slaminnehåll, främst från stendamm, kommer att avskiljas via en sedimentationsbassäng. Under regnintensiva perioder finns dock risk för att slammet inte avskiljs helt, utan transporteras vidare till Insjön. En avsättning av suspenderat stendamm kan med tiden påverka bottenvegetation och bottenfauna i den vik av Insjön där diket mynnar. Insjön befinner sig i en känslig omvandlingsfas, då belastningen av närsalter och syreförbrukande ämnen minskat genom den VA-sanering som pågår i Insjöområdet.

En etablering av en bergtäkt på föreslagen plats kommer att medföra en ökad miljöbelastning på Insjön, främst i form av kväve samt suspenderat stendamm, vilket inte kan accepteras.

OMRÅDESNÄMNDEN BOO

Susanne Fogelström			Mats Bohman

Ordförande				Direktör