# M I L J Ö K O N S E K V E N S B E S K R I V N I N G

# Detaljplan för del av Bo 1:502, Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. Nacka kommun

Upprättad på planenheten i september 2004, ändrad i februari 2005

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

#### SAMMANFATTNING

#### BAKGRUND

#### MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

- BULLER

- LUFTFÖRORENINGAR

- RADON

- LANDSKAPSBILD

- NATUR OCH REKREATION

- DAGVATTEN

- SÄKERHET

- VÄGAR OCH TRAFIK

## SAMMANFATTNING

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö- , hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Planbestämmelser införs för att i möjligaste mån minska negativ påverkan på landskapsbilden bl.a. har bestämmelser om dagvattenhantering och skydd för träd införts.

Bullervärden inom planområdet kommer för det övervägande antalet fastigheter att understiga de i översiktsplanen angivna riktvärdena för buller under förutsättning att den i planen föreslagna bullervallen kommer till.

Luftkvaliteten i området är godtagbar, då beräkningar visar att halterna av föroreningar som är skadliga för hälsan understiger de värden som anges i miljökvalitetsnormerna.

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att möjligheterna att styra utvecklingen i riktning mot uthållighet är begränsad. Planförslaget lägger dock inga hinder för en uthållig utveckling.

Fastighetsägarnas möjlighet och vilja i bygg- och brukarskedet till miljöanpassning blir avgörande för slutresultatet.

## BAKGRUND

Planen bedöms inte ge en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten eller andra resurser. Denna MKB är därmed inte upprättad enligt Plan- och bygglagens formella krav utan följer det beslut som Nacka kommunfullmäktige beslutat 1990 om att miljökonsekvensbeskrivningar  ( MKB ) ska tas fram vid planläggning.

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag. Enligt utbyggnadsalternativet föreslås området utnyttjas huvudsakligen för bostäder.

Arbetet med MKBn pågår parallellt med framtagandet av planförslaget och syftet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag och att öka förståelsen för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål. Enligt översiktsplanen anges markanvändning för bostadsändamål

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av biolog Birgitta Held-Paulie, kommunekolog Elisabeth Rosell och ingenjör Per Johnsson.

## MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme		Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus		30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad		55

På uteplats				70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksfärändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka,

t ex trafik.

För att få en uppfattning om vid vilka ljudnivåer boende upplever sig som störda av buller anges i forskningsprogrammet ”Ljudlandskap för bättre hälsa” där det anges att 20 % av de boende uppger att de störs av trafikbullernivåer på 55 dB(A). Vid samma bullernivå men med tillgång till tyst sida uppger 10 % av de boende att de är störda.

Utbyggnadsförslaget

Området utsätts för trafikbuller från främst Värmdöleden och Boovägen.

Trafikbullerutredning har utförts av Ingemansson Technology AB S-14498-r-A,-B och -C. Utredningen visar att fastigheterna i den norra delen av planområdet samt fastigheter utmed Boovägen utsätts för buller på mer än 55-60 dB(A).

Den maximala ljudnivån understiger 70dB(A) i planens norra, några fastigheter utmed Boovägen klarar dock inte dessa nivåer.

Planförslaget innebär att en bullervall ska anläggas söder om Värmdöleden samt föreslagen avfartsramp. Bullervallen medför att ljudnivån i planområdets norra del understiger 55dB(A).

Bullerplank tillåts uppföras i tomtgräns för samtliga fastigheter utmed Boovägen.

Slutsats: Bullervärden inom planområdet kommer till största delen att klara de i översiktsplanen angivna riktvärdena för buller.

En bestämmelse avseende störningsskydd för buller införs i planen.

LUFTFÖRORENINGAR

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom en markanvändningsplanering och trafikplanering som gynnar kollektivtrafik, en väl utbyggt gång- och cykeltrafiknät samt vägutbyggnader som minskar risker för köbildning. Utformning av bebyggelse ska ske så att gatuutrymmet får en god luftgenomströmning. Det sker också genom en markanvändningsplanering som gynnar energisystem ( fjärrvärme ) som inte behöver utnyttja fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på förbränningsrelaterade föroreningar, slitage från vägbanan och bromsar, utsläppens omfattning i tid och rum men också på utspädningsförhållanden. Även topografin har betydelse.  Kvävedioxid  ökar luftrörens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer reagerar först vid höga halter medan till exempel astmatiker, pollenallergiker och personer med bronkit är känsligare. Partikelhalten i luften påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Effekten på hälsan verkar vara proportionell mot partikelhalten.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande nationella föreskrifter vilka har utarbetats i anslutning till miljöbalken. MKN är till för att skydda hälsan. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter ta hänsyn till MKN. I plan- och bygglagen PBL 2kap.2 § anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att MKN överskrids. MKN anger den föroreningsnivåer som människor kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, eller miljön kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.

Utbyggnadsförslaget

Luftkvaliteten inom detaljplaneområdet påverkas av utsläpp från främst trafiken. Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Av de MKN för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas för 2006 dygnsmedelvärdet för kvävedioxid, åttonde värsta dygnet, till 12-24 (g per kubikmeter luft.

Även partiklar kommer huvudsakligen från trafiken ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck men även från eldning med fastbränsle. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet ( 90-percentil )  får för partiklar inte vara högre än 50 (g/m3. Från 2010 förväntas ett EG-gränsvärde på 39(g/m3 gälla räknat som räknat som 90-percentil. För år 2010 beräknas dygnsmedelvärdet för PM 10 inom planområdet, 36:e värsta dygnet uppgå till 27-39 (g/m3.

MKN finns sedan 2003 även för bensen. Normen avser årsmedelvärde och skall klaras från och med 2010. Medelvärdet får inte vara högre än 5 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas årsmedelvärdet för bensen för 2003 till 0,5-1 (g per kubikmeter luft.

Slutsats: Samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms att klaras inom planområdet.

RADON

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990 som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet.

Utbyggnadsförslaget

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Vid nybyggnation bör dock markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

LANDSKAPSBILD

Topografin inom området är som på många andra ställen i Nacka mycket omväxlande. Här finns flera kraftiga höjdpartier samt en påtaglig dalgång i söder, utmed Dalkarlsvägen. Dalgången ligger skyddat men har en känslig landskapsbild med sin vackra brant norr om vägen. Höjdpartierna med sin typiska skärgårdskaraktär där hällmarker med vackra tallar dominerar är mest lokalt exponerade.

Den naturliga vegetationen finns till rätt stor del kvar på tomterna. Detta har stor betydelse för helhetsintrycket av planområdet.

Området domineras av fritidshusbebyggelse som i en allt större omfattning har tagits i anspråk för permanentboende. De permanentbebodda husen har en mycket varierad standard och storlek.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär att för landskapsbilden väsentliga delar av områdets karaktär bevaras genom att antalet styckningar är begränsat och att vägstrukturen bibehålles i väsentliga delar.

Planerad nybebyggelse kommer dock påtagligt att påverka landskapsbilden, då förlaget innebär att en stor del av den småskaliga fritidsbebyggelsen på sikt kommer att försvinna och ersättas av permanentbebyggelse av en helt annan skala. Utbyggnaden av bullervallen i norr kommer att lokalt få en stor påverkan på landskapsbilden.  Lokalt påverkas även landskapsbilden av att sex nya tomter föreslås på tidigare obebyggd mark.

Delar av dagens landskapsbild ges möjlighet att kunna bevaras genom att tomterna kommer att vara förhållandevis stora inom hela planområdet, befintliga grönområden säkerställes och visst skydd för vegetationen införs.

Slutsats: En påtaglig konsekvens av planförslaget är att den för området karaktäristiska fritidshusbebyggelsen på sikt kommer att försvinna och ersättas av permanentbebyggelse i en helt annan skala. Utbyggnaden av bullervallen i norr kommer att lokalt få en stor påverkan på landskapsbilden. Lokalt påverkas även landskapsbilden av att sex nya tomter föreslås på tidigare obebyggd mark.

Planförslaget innebär samtidigt att en del av områdets karaktär bibehålls genom att fastighetsstrukturen, vägarnas sträckning till stor del bevaras samt att befintliga grönområden bevaras. Vegetationsskydd införs i känsliga landskapsavsnitt.

NATUR OCH REKREATION

Naturen är av skärgårdskaraktär med snabba växlingar mellan torra hällmarker och små lokala fuktstråk. Här finns fina och känsliga hällmarker med vackra tallbestånd på höjderna och i framförallt dalgången utmed Dalkarlsvägen finns inslag av större ekar – en rest från det gamla kulturlandskapets ängs- och hagmarker.  Av stort värde för växt- och djurliv är de stora och i många fall begränsat exploaterade tomterna. Intressanta arter förekommer på tomtmark.

Ett större mer sammanhängande naturområde finns i planområdets norra och nordvästra del.

Rådjur och hare trivs på de stora tomterna, liksom många fågelarter. Gamla ädellövträd och tallar är utmärkta miljöer för insektslivet.

De bitvis mycket torra marker som förekommer inom området är ekologiskt särskilt känsliga. De tål inte slitage i någon större omfattning samt är känsliga för försurning. Små förändringar i vattentillgången kan på dessa marker åstadkomma stora vegetationsförändringar

I stort sett hela planområdet utgör ett attraktivt promenadområde, även om terrängen på vissa ställen är starkt kuperad.

Några områden för organiserad lek eller bollspel, finns inte idag.

Utbyggnadsförslaget

Befintliga grönområden bevaras i stort i planförslaget. Inga kända lokaler för utrotningshotade växt- eller djurarter tas i anspråk. Intressanta växter förekommer på befintlig tomtmark. Särskilda n-bestämmelser införs här som skydd. Genom att begränsa styckningar av tomterna samt i vissa lägen införa lovplikt för trädfällning, skapas förutsättningar för att till viss del bevara den biologiska mångfalden i området och underlätta arternas spridningsmöjligheter.

Befintliga grönområden och stigar på allmän mark säkerställs och utvecklas i planförslaget med undantag av områdena för de sex nya tomterna i norra delen av planområdet. En mindre lekyta med begränsad lekutrustning föreslås vid Kullstigens slut.

Slutsats: Befintliga grönområden bevaras till övervägande del. Inga kända lokaler för utrotningshotade växt- eller djurarter tas i anspråk. Stora tomter underlättar ett bevarande av den biologiska mångfalden.

Allemansrättsligt tillgänglig naturmark och stigar säkerställs och utvecklas i planförslaget. För lek anläggs i väster en mindre lekyta med begränsad lekutrustning.

Det finns goda möjligheter att bevara attraktiviteten som ett trevligt promenadområde.

DAGVATTEN

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras. Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

Utbyggnadsförslaget

Planområdets västra del avrinner mot Bagarsjön. Övriga delar av planområdet avrinner till Baggensfjärden, större delen via Dalkarlsängen.Planen förordar en fortsatt utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp med ett LTA-system   ( lågtryck avlopp). Detta innebär grunt förlagda ledningar i isolerlåda med värmekabel. De grunt förlagda ledningarna och små rördimensioner ger möjlighet till begränsade ingrepp i naturen inom enskilda fastigheter och på allmän platsmark.

Avledning av dagvatten kommer även framöver huvudsakligen ske i öppna diken. Öppna diken har en viss utjämnande effekt av flödena samtidigt som en viss reducering sker av närsalter och föroreningar. I planförlaget anges en planbestämmelse om att dagvattnet så långt som möjligt ska infiltreras på enskild tomtmark.

De föroreningar som idag tillförs dagvattnet från enskilda avloppsanläggningar kommer att upphöra i och med fastigheterna ansluter till kommunalt VA. Planen möjliggör permanentboende på alla fastigheter vilket kommer att resultera i mer trafik inom området. Dagvattnets innehåll av föroreningar som orsakas av trafiken kommer därmed att öka men bedöms inte ge någon betydande påverkan på miljön.

Ska området behålla sina naturgivna förutsättningar är det därför viktigt att förändringar inom fastigheterna utförs med varsamhet och en förståelse för förändringarnas konsekvenserna.

Slutsats: Detaljplaneförslaget innebär en minskad belastning på grund- och ytvatten.

SÄKERHET

Enligt Länsstyrelsens rekommenderas vid nybebyggelse ett minsta avstånd på 75 meter  mellan bostäder och vägar med transporter av farligt gods. Den i planen nordligaste fastigheten ligger ca 70 meter från vägmitt på Värmdöleden  och är redan idag bebyggd. Avvikelsen från rekommendationen är marginell. Någon riskanalys pga av planområdets närhet till Värmdöleden har inte bedömts som nödvändig dels med hänsyn till det relativt långa avståndet till vägen dels med hänsyn till att kommande bullervall innebär en minskad risk för påverkan på bebyggelsen vid ett eventuellt olyckstillbud. Bullervallen kommer att bli ca 3 meter hög framför de fastigheter som ligger närmast Värmdöleden. Vallen kompletteras med ett plank högst upp som blir ca 1,5 meter högt.

VÄGAR OCH TRAFIK

Utbyggnadsförslaget

Planområdet trafikförsörjs huvudsakligen från Boo-vägen  dels via Ripvägen i norr och Dalkarlsvägen . I västra delen, utanför planområdet, ligger en barnstuga som har angöring öster ifrån via Dalkarsvägen och väster ifrån via Liljekonvaljens väg/Badsjöstigen.

Åtgärder för att förhindra genomfartstrafik förbi barnstugan har reglerats i tidigare planer.

Dagliga transporter samt fordonsrörelser för lämning o hämtning av barn till barnstugan fördelas på de olika angöringsvägarna. Övrigt vägnät är lågtrafikerat.

För att säkra angöringsvägen för gående utmed Dalkarlsvägen, så föreslås en gångbana samt fartnedsättande åtgärder  för  bilar och transporter, då trafiken kommer att öka.

Det  övriga  lågtrafikerade vägnätet kommer att få en ökad trafik genom fler permanentbebodda fastigheter samt byggtrafik under utbyggnadsskedet. Detta medför ökade föroreningar i form av utsläpp, avgaser från bilar och byggtrafik. Miljövänliga transportfordon och entreprenadmaskiner bör användas under utbyggnadsskedet.

Slutsats: Den ökade trafiken och belastningen på luft och natur bedöms som liten då området förblir lågtrafikerat.

Planenheten

Micaela Lavonius		Anna Mattsson

Planchef		Planarkitekt