# MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Detaljplan för Sicklaön 374:1 m.fl., Stubbsund, Nacka Kommun

Upprättad på Stadsbyggnad i januari 2004

BAKGRUND

Planen bedöms inte ge en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten eller andra resurser. Denna MKB är därmed inte upprättad enligt Plan- och bygglagens formella krav utan följer det beslut som Nacka kommunfullmäktige beslutat 1990 om att miljökonsekvensbeskrivningar  ( MKB ) ska tas fram vid planläggning. Miljökonsekvensbeskrivningen lyfter fram de miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall.

Arbetet med MKBn pågår parallellt med framtagandet av planförslaget och syftet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag och att öka förståelsen för miljö- , hälsa- och naturresursfrågorna.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen ( ÖP ) från 2002.

Arbetet med MKBn har bestått i att avgränsa problem, redovisa planområdets nuvarande egenskaper och förutsättningar, samt att analysera konsekvenser av planens genomförande.

Den sammanfattande miljöbedömningen skall ses som en mer fristående bedömning och är skriven för att tjäna som ett underlag för beslutande nämnd i dess roll som bl.a. miljönämnd

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av miljöövervakare Birgitta  Held-Paulie, kommunekolog Elisabeth Rosell och kommunantikvarie Gisela Tibblin.

## MILJÖKONSEKVENSER INKL MÅL, NULÄGE
OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

# Dagvatten, vatten och avlopp

#### Nuläge

Planområdet ligger i det dalstråk som bildas av Järlasjön, Kolbottensjön och Duvnäsviken. Marken är huvudsakligen gräsbevuxen med ett antal större lövträd, samt i den östra delen tät slyvegetation. Planområdet avvattnas mot Järlasjön-Kolbottensjön. Denna del av Järlasjön, Övre Järlasjön har mycket höga halter av totalfosfor enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder sannolikt har Kolbotten samma status några analyser av Kolbottensjön har dock inte utförts.

#### Konsekvenser och åtgärder

Dagvatten inom området skall hanteras så att ingen ytterligare miljöbelastning uppstår på grundvatten och ytvatten. Dagvattnet omhändertas lokalt genom att vattnet leds till perkolations- och fördröjningsmagasin. Planerad bebyggelse ansluts till den befintliga gemensamhetsanläggningen för vatten och avlopp med anslutningspunkt i Fannydal.

Slutsats: Detaljplaneförslaget innebär inte någon ökad miljöbelastning på grundvatten eller Kolbottensjön.

# Buller

#### Nuläge

Området belastas av buller från Saltsjöbadsleden, Saltsjöbadsvägen samt Saltsjöbanan.

En bullerutredning har utförts av Ingemansson Technology AB.

Bullerstörningarna från järnvägen skiljer sig från bullret från vägtrafiken. Vägtrafiken ger ett kontinuerligt brus. Bullret från järnvägstrafiken har högre maximalnivåer, dvs. ljudnivå när ett tåg passerar.

Konsekvenser och åtgärder

Saltsjöbanan ger upphov till ett maxvärde av 81 dB(A) ( frifältsvärde ) på ett avstånd om 25 meter från spårmitt när ett tågsätt om 4 vagnar passerar. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer visar att ljudnivån överstiger riktvärdet 55 dB(A) utanför fasad vid hus E mot söder, plan 1 och 2, i sydväst på plan 2 samt vid hus F mot söder, plan 2. För att klara acceptabla ljudnivåer krävs att bullerskydd utförs utmed Saltsjöbadsleden och Saltsjöbanan enligt Ingemanssons förslag.

Slutsats: Med föreslagna bullerskydd klaras uppsatta mål för buller.

# Luftföroreningar

#### Nuläge

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på förbränningsrelaterade föroreningar, utsläppens omfattning i tid och rum men också på utspädningsförhållanden. Även topografin har betydelse. Luftkvaliteten inom detaljplaneområdet påverkas främst av utsläpp från Saltsjöbadsleden. Halten föroreningar i luften påverkar luftvägarnas funktion. Speciellt känsliga är personer med astma.  Miljökvalitetsnormer anger den föroreningsnivåer som människor kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, eller miljön kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Kvävedioxidhalterna kan användas för bedömning av luftkvaliteten vid trafikplanering. Av de miljökvalitetsnormer för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 (g per kubikmeter luft. Idag beräknas dygnsmedelvärdet för kvävedioxid, åttonde värsta dygnet, till 24-36  (g per kubikmeter luft.

MKN finns sedan 2001 även för inandningsbara partiklar, PM 10. Partiklar kommer huvudsakligen från trafiken ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck men även från eldning med fastbränsle. Även för  PM 10 blir dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet får inte vara högre än 50 (g/m3. Kartläggningen visar att dygnsmedelvärde för PM 10, 36;e värsta dygnet uppgår till 27-39  (g per kubikmeter luft.

Konsekvenser och åtgärder

Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Med en ökad andel katalysatorer i bilparken visar utsläppen en tendens att minska.

Beräkningar av kvävedioxidhalten för 2006 visar på nivåer på 12-24 (g per kubikmeter luft i området, dvs. en förbättring gentemot dagsläget.

PM 10 halterna visar ingen minskad trend, värdena 2005 förväntas ligga på samma nivåer  som i dagsläget, 27-39  (g per kubikmeter luft.

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och partiklar bedöms klaras.

Slutsats: Samtliga miljökvalitetsnormen för luft ( kvävedioxid, svaveldioxid, bly och partiklar ) klaras .

## KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

# Nuläge

Genom tillkomsten av Saltsjöbadsleden och tidigare Saltsjöbanan, har miljön i anslutning till Stubbsunds gård helt förändrats och de delar av den historiska anläggningen som finns kvar, är i stort sett bara huvudbyggnaden en flygelbyggnad, ett uthus samt en del äldre träd i anslutning till gårdsmiljön. För övrigt är platsen starkt förändrad.

Området är beläget i en svacka och är starkt exponerat från framförallt Saltsjöbadsleden. Huvudbyggnaden har genomgått en omsorgsfull  renovering under senare år och upplevs av de flesta som ett trevligt inslag i den av trafikleder så påverkade miljön.

Alldeles intill planområdet har några moderna kontorsbyggnader uppförts och utgör en stark kontrast till Stubbsunds gård.

Konsekvenser och åtgärder

Planförslaget innebär en förändring av såväl kulturmiljö som landskapsbild. Tidigare obebyggda ytor tas nu i anspråk för bebyggelse.

Med hänsyn till att området redan idag är så starkt påverkat, bedöms den tillkommande bebyggelsen inte påverka kulturmiljö eller landskapsbild särskilt negativt utan kan istället medföra att den gamla gården inte ser så ”utslängd” ut. Planförslaget innebär att gårdsmiljön kompletteras med en flygelbyggnad som tidigare funnits på platsen och att på senare tid utförda utfyllnader får en begränsad bebyggelse av gårdskaraktär.

Hela miljön har planbestämmelsen q, vilket innebär att miljön inte får förvanskas och att nybyggnad skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. De gamla träden vid huvudbyggnaden säkerställs genom planbestämmelsen n, d.v.s. att befintliga friska träd får ej fällas.

Mycket stor vikt måste läggas vid de kulturhistoriska aspekterna vid projektering och byggande. Även den yttre miljön måste kompletteras med stor omsorg.

Slutsats: Då området redan är mycket starkt förändrat, bedöms en komplettering av bebyggelsen inte påverka Stubbsund negativt.

# NATURMILJÖ

Nuläge

Stora delar av området är uppfyllt eller påverkat på annat sätt. Vegetationen är sparsam förutom en trädridå i norr och öster samt de tidigare beskrivna gamla träden i direkt anslutning till gårdsmiljön. Vegetationen i öster är av slykaraktär.

Strandmiljöer är alltid intressanta ur naturvårdssynpunkt och är liksom de gamla ädellövträden, mycket betydelsefulla för den biologiska mångfalden.

Geologiskt utgöres området ursprungligen främst av lera med inslag av morän men i dagsläget är stora delar överlagrade med fyllnadsmassor, vägbank och järnvägsbank.

Området utgör ingen känd lokal för hotade växt- eller djurarter.

Konsekvenser och åtgärder

Några för kommunen kända lokaler för hotade växt eller djurarter berörs inte. Befintliga gamla parkträd skyddas i planförslaget. Till största delen utnyttjas tidigare utfyllnader för tillkommande bebyggelse. Dock kommer et antal träd att försvinna vid ett genomförande av planen.

Befintliga parkträd bör vårdas så att får en gynnsam utveckling på lång sikt. Växt- och djurlivet gynnas i strandzonen. Befintlig vegetation bör sparas i så stor utsträckning som möjligt för såväl den biologiska mångfalden som för landskapsbild, klimatskydd samt buller- och stoftskydd.

Slutsats: Några kända lokaler för hotade växt- eller djurarter berörs ej.

RADON

Nuläge

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990 som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet. Detta betyder dock inte att radonproblem i befintlig bebyggelse inte förekommer. Hus som är byggda på större lager av sprängsten och /eller är otäta i grundkonstruktionen kan ändå ha problem med förhöjda radonhalter.

Konsekvenser och åtgärder

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Vid nybyggnation bör dock markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

STADSBYGGNAD

Planenheten

Micaela Lavonius		Rolf Markman

Planchef 			Projektledare