# P L A N B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Igelboda 20:2 (Sagavägen 15), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### ENKELT PLANFÖRFARANDE

### Upprättad på Planenheten i mars 2007

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig huvudbyggnad.

Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Förslaget hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget i korsningen Sagavägen/Vasavägen i Igelboda och omfattar fastigheten Igelboda 20:2.

#### Areal

Planområdets  areal är 1002 m2.

#### Markägoförhållanden

Fastigheten är privatägd.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktsplan

I den kommuntäckande Nacka Översiktsplan 2002 är markanvändningen för området enbostadshus.

#### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

För området gäller detaljplan (stadsplan 113) som vann laga kraft den 21 augusti 1936. Enligt detaljplanen får högst en tiondel av tomten bebyggas, vilket innebär 100 m2. Byggnad får uppföras i högst två våningar med högst 8 meters byggnadshöjd. Avståndet till tomtgräns anges till minst 4,5 meter om byggnadshöjden är högst 6 meter, annars ska avståndet vara minst 6 meter.

#### Miljöbedömning

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

#### Befintlig bebyggelse

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus från 1920, ett uthus från samma tid samt en relativt nybyggd friggebod. Terrängen lutar svagt uppåt mot nordöst.

#### Gator och trafik

Fastigheten har sin infart från Sagavägen.  Kollektivtrafiken utgörs av pendeltåg (Saltsjöbanan) med station ca 600 m från planområdet.

### PLANFÖRSLAGET

#### Tillkommande bebyggelse

Befintligt bostadshus avses att byggas till samt förses med två takkupor. Kuporna är av sådan storlek att övre planet blir att betrakta som våning, vilket överensstämmer med nu gällande detaljplan (stadsplan 113). För att kunna bygga till huset inom gällande planbestämmelser skulle gårdshuset behöva rivas. Detta är emellertid bevarandevärt och uppfört i samma tid som bostadshuset. Byggrätten beträffande yta utökas därför till 100 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad samt 30 m2 för komplementbyggnad (uthus, garage, förråd). En altan är möjlig att bygga i anslutning till huvudbyggnadens entréplan.

Högsta byggnadshöjd är 6 meter och minsta avstånd till tomtgräns 4,5 meter, vilket även överensstämmer med gällande detaljplan (stadsplan 113).

#### Gator och trafik

Biluppställning förutsätts ske på kvartersmark

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

#### Ekonomi

Fastighetsägaren till Igelboda 20:2 står för de kostnader som förknippas med planen och genomförandet.

#### Tidsplan

Detaljplanen beräknas bli antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under 2:a kvartalet 2007. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft normalt ca 4 veckor efter det att den antagits. Därefter kan bygglov sökas.

Planenheten

Andreas Totschnig	Alexander Erixson

T.f. Planchef	Planarkitekt