# MILJÖREDOVISNING

## Detaljplan för Sicklaön 83:22 m fl., Sickla Köpkvarter och del av Sickla Industriområde, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten i maj 2007

#### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

BAKGRUND

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Kulturmiljö

Mark och vatten

Grönstruktur och landskapsbild

Trafik

KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Trygg och säker

Buller

Luft

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Eftersom varje f d industribyggnad ingår som en värdefull del i en industrihistorisk helhetsmiljö innebär förslaget om rivning av byggnad 309 en negativ konsekvens. Detta mildras dock av att den föreslagna galleriabyggnaden tillför området nya arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter. I förhållande till nu gällande planer innebär planförslaget i dess helhet ett ökat skydd för områdets kulturvärden.

Ingen risk för skadlig exponering av markföroreningar bedöms komma att föreligga. Framtida markarbeten inom planområdet kommer att föregås av detaljerade miljötekniska markundersökningar i syfte att klarlägga hur schaktmassor skall hanteras samt vilka ytterligare skyddsåtgärder som erfordras.

Dagvatten från parkeringsytor inom området ska renas och kontrolleras i samråd med kommunen. Vid markarbeten skall eventuella markföroreningar åtgärdas, detta anges som planbestämmelse. Ledningsnätet för dagvatten i områdets östra del är i dagsläget fullt utnyttjat vid ett dimensionerande 1-årsregn, men kommer genom utbyggnad av ny dagvattenledning i princip att klara ett 10-års regn. Pågående utredning antyder att befintliga dagvattenledningar i områdets västra del inte har kapacitet för ett dimensionerande 10-årsregn.

Markusplatsen säkerställs som park i planförslaget. Inom några zoner i väster och sydväst föreslås att slänter och parkeringsytor skall planteras.

En ny gångförbindelse över Saltsjöbanan och Värmdövägen mot Alphyddan innebär en stor positiv förändring och överbryggande av en tydlig barriär. Strukturen för gång- och cykeltrafik genom området i övrigt går inte att utläsa av planförslaget. Allmäntillgängligheten har reglerats i avtal, vilket innebär att alla gator, stråk, parker och torg får utnyttjas av allmänheten.

Delar av befintlig landskapsbild/stadsbild bevaras. Den föreslagna nya gallerian och gymnasieskolan, har genomarbetade och till området anpassad gestaltning.

En principstudie av hur planförslagets byggnadsvolymer i övrigt kommer att påverka stadsbilden och närmiljön bör tas fram i det fortsatta arbetet.

Det nya planförslaget bedöms ge upphov till ungefär lika mycket trafik som gällande planer, men med annan fördelning under veckan. Planförslaget medför att åtgärder måste vidtas för att främja framkomlighet och kapacitet oavsett vilket trafikalternativ som väljs. Vissa utbyggnadsåtgärder behöver studeras ytterligare, till exempel väljs alternativ med Planiavägens anslutning till Värmdövägen behöver effekterna av detta analyseras mer.

Allmäntillgängliga gångstråk genom området skall placeras och utformas på ett sådant sätt att de är och upplevs som trygga och säkra. I samråd med kommunens sakkunniga brottsförebyggare ska planförslaget redovisa hur detta kan åstadkommas.

Trafiken på omgivande gator bedöms komma att öka. Det blir ingen skillnad i trafikbullernivåer år 2015 med den föreslagna nya detaljplanen jämfört med de nu gällande planerna.

Jämfört med i dag fås år 2015 ökad vägtrafik med både den nuvarande och den föreslagna nya detaljplanen. Jämfört med dagens ljudnivåer så beräknas en ökning ske med ca 1,5 dB(A) för bostäderna mellan Atlasvägen och Järlaleden. För övriga bostadshus beräknas förändringen bli ca 1 dB(A).

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet och vid närliggande bostadsområden. En viss ökning av luftföroreningar kommer att ske vid angränsande bostäder på grund av ökad trafik.

Miljöbelastningen från området kommer att minska. Området ansluts till fjärrvärme. Större delen av exploateringen sker inom områden som redan är ianspråktagna.

Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

#### BAKGRUND

Syftet med den nya detaljplanen är att bekräfta genomförd och pågående utveckling som idag inom vissa delar saknar stöd i gällande detaljplaner och att ge fastigheten som helhet samordnade planförutsättningar. På detta sätt kan förnyelse av området till ett stadsdelscentrum fullföljas. Målsättningen är att området ska utvecklas till

- en mötesplats för arbete, kultur, utbildning, handel och service

- ett attraktivt område för utbildning och arbete med moderna lokaler

- ett område med god miljö och god kollektivtrafik för handel och service

- ett öppet område i nära kontakt med omgivande bostäder och verksamheter

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.  Samråd har skett med länsstyrelsen.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska en miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) tas fram vid planläggning. MKBn ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall bedömningen har gjorts att detaljplanen inte har en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Vi har valt att i miljöredovisningen tydligt lyfta fram det begränsade antalet miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag.

För planområdet gäller idag två stycken stadsplaner samt tre detaljplaner från olika tidsepoker. Dessa planer medger ett antal byggrätter som om de genomförs innebär vissa konsekvenser för miljön, främst vad avser trafikarbete. Under avsnitten trafik, buller och luft görs därför även jämförelser med ett så kallat nollalternativ, som i detta fall innebär att nu gällande planer för området kommer att genomföras.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002, kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker” samt majoritetsprogrammet för Nacka 2006-2010.

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖ OCH FÖRSLAG TILL ÅT-GÄRDER

KULTURMILJÖ

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas. Förändringar av den fysiska miljön ska förstärka dess identitet och särprägel. Landskapsbilden ska alltid beaktas vid förändringar och ingå som en bedömningsgrund i miljökonsekvensanalyserna.

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Kommunens skiftande kulturmiljöer skall tydliggöras och förstärkas genom en god anpassning av den nya bebyggelsen.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

Fakta

Nacka kommun; Kulturhistoriska miljöer 1987: Området är klassat som en s k närmiljö, d v s ett område som särskilt ingående belyser viktiga delar av kommunens historia

Utbyggnadsförslaget

Enligt utbyggnadsförslaget kommer större delen av byggnad 309 rivas för att ersättas av en ny galleria. Eftersom varje byggnad ingår som en värdefull del i en industrihistorisk helhetsmiljö innebär förslaget en  från kulturhistoriskt synpunkt viss negativ konsekvens även om den föreslagna utformningen av den ny gallerian har höga arkitektoniska kvaliteter.

I förhållande till nu gällande planer innebär däremot planförslaget i dess helhet ett ökat skydd för områdets kulturvärden. Exempel på detta utökade skydd är att enligt planförslaget skall inför ändring av byggnader med bestämmelserna q1 och k1 en antikvarisk egenkontroll upprättas. Konsekvenserna av planförslaget kan dock inte fullt ut bedömas i nuläget då planförslaget förutom gallerian och gymnasieskolan inte visar några illustrationer utan endast redovisar byggrätter.

I syfte att ytterligare värna områdets kulturvärden har därför också en aktualiserad antikvarisk förundersökning/bedömning tagits fram – se bilaga.)

Slutsatser: Eftersom varje f d industribyggnad ingår som en värdefull del i en industrihistorisk helhetsmiljö innebär förslaget om rivning av byggnad 309 en negativ konsekvens. Detta mildras dock av att den föreslagna galleriabyggnaden tillför området nya arkitektoniska och gestaltningsmässiga kvaliteter. I förhållande till nu gällande planer innebär planförslaget i dess helhet ett ökat skydd för områdets kulturvärden.

MARK OCH VATTEN

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet.

- Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras.

- Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

- Dagvatten från hårt trafikerade vägar omhändertas och renas innan det förs vidare.

Utbyggnadsförslaget

Undersökningar av förekomst av markföroreningar har pågått under många år i området. Utredningarna visar av föroreningshalterna generellt inom området är måttligt förhöjda. I den östra delen av området har dock mycket höga föroreningshalter uppmätts, bl.a. av bly, zink och kolväten. Förekomst av den mycket giftiga ämnesgruppen dioxiner har också hittats. Sannolikt har föroreningarna till stor del kommit till platsen med förorenad fyllnadsjord och avfall. De föroreningar som finns lösta i grundvattnet kan dock även ha sitt ursprung i spill eller läckage från tidigare verksamheter inom området. Den förorenade jordvolymen är sannolikt stor. Eftersom marken till stor del är hårdgjord och inget uttag av grundvatten för dricksvatten sker bedöms det inte föreligga någon risk för skadlig exponering. Framtida byggnadsåtgärder kommer att föregås av noggranna markundersökningar för att utreda risken för markföroreningar. All schaktning och andra markåtgärder ska genomföras under noggrann kontroll från sakkunnig personal. Tillsynsmyndigheten ska hållas informerad.

Östra Planområdet

Planområdet har ett utbyggt ledningsnät för dagvatten. En stor del av områdets dagvatten leds via en reningsbassäng på ca 180 m3 där olje- och sedimentavskiljning sker. Dagvatten som inte avleds via den stora reningsbassängen passerar oljeavskiljare inom kvartersmark före anslutning till kommunens ledningsnät. Dagvattenledningen mynnar i Kyrkviken i Järlasjön. Järlasjön har under årens lopp varit hårt belastad med föroreningar. Under de senaste åren bedöms belastningen ha minskat i samband med att områden med markföroreningar exploaterats och saneringar av föroreningar har då genomförts. Sediment från Järlasjön visar på höga halter av många tungmetaller och polyaromatiska föreoreningar. Det finns en tendens till att de ytligaste sedimenten är något mindre förorenade än de något djupare. Detta kan tolkas som att utsläppen i sjön minskat på senare år.

Planen möjliggör att ytterligare ytor hårdgörs. Tillskottet av dagvatten från dessa ytor är dock marginellt jämfört med den totala mängden som avrinner från området. På grund av markföroreningar i området är det inte lämpligt att infiltrera dagvattnet inom stora delar av planområdet.

Belastningen på dagvattenledningen i Planiavägen är mycket stor. Bl.a. avleds dagvatten från Alphyddan till samma ledning. För att avlasta befintlig ledning i Planiavägen har en kompletterade dagvattenledning byggts under 2007. Under sensommar- och höstregn 2006 orsakades översvämningar på Planiavägen men även på andra platser inom och i närheten av planområdet. Kraven på dimensionering av dagvattenledningarna i nya bebyggelseområden har skärpts jämfört med tidigare anvisningar. Detta område ska betraktas som ett ”ej instängt område” och dagvattenledningar bör dimensioneras för ett regn med återkomsttid 2 år för fylld ledning. Dessutom ska marköversvämning inte uppstå vid ett dimensionerande 10-årsregn. Nuvarande ledningsnät är fullt utnyttjat redan vid ett dimensionerande 1-årsregn. En utredning har tagits fram för att belysa konsekvenserna av ett 10-årsregn. Av utredningen framgår att när den nya dagvattenledningen är i bruk så klarar större delen av planområdet att avleda dagvatten från ett så kallat dimensionerande 10-årsregn.

Västra planområdet

Dagvatten från den västra delen av planområdet ansluter till kommunens dagvattennät i Sickla Industriväg. Dagvattenledningen mynnar i Sicklasjön. Inom denna del av planområdet kan det finnas möjlighet att infiltrera dagvattnet. En markundersökning måste dock utföras för att konstatera att inga föroreningar finns. En kapacitetsbrist i befintlig dagvattennät i och nedströms planområdet har konstaterats. Förstärkningsåtgärder på nedströms liggande dagvattennät måste utföras för att förhindra översvämningar på nybyggda fastigheter utmed Sickla Allé.

Slutsatser: Dagvatten från parkeringsytor inom området ska renas och kontrolleras i samråd med kommunen. Vid markarbeten skall eventuella markföroreningar åtgärdas, detta anges som planbestämmelse. Ledningsnätet för dagvatten i områdets östra del är i dagsläget fullt utnyttjat vid ett dimensionerande 1-årsregn, men kommer genom utbyggnad av ny dagvattenledning i princip att klara 10-års regn.  Ytterligare utbyggnader behövs för att klara dagvattenbelastningen från områdets västra del.

LANDSKAPSBILD OCH GRÖNSTRUKTUR

Kommunala mål – Översiktsplanen 2002

- Samhällsplaneringen ska präglas av en helhetssyn där de kulturella resurserna och de estetiska aspekterna beaktas. Planeringen ska främja att landskapets struktur bevaras och att kulturmiljöerna skyddas.

- Nacka ska ytterligare utvecklas som en bra kommun att bo i. Den gröna karaktären ska bibehållas liksom variationen och de olika områdenas särart. Nya bostäder skall i första hand byggas i tidigare industriområden.

#### Utbyggnadsförslaget

Planområdet består till största delen av hårdgjorda ytor och avses att utnyttjas för centrumfunktioner och innehåller därför grönytor i ytterst begränsad omfattning. Befintliga markföroreningar i den östra delen innebär att större planteringsytor är olämpliga där.

Den s.k. Markusplatsen i den publika västra delen av planområdet säkerställs som park i planförslaget. För den stora eken vid Järlaleden införs en bestämmelse om förbud mot trädfällning.

Inom några zoner i väster och sydväst föreslås att slänter och parkeringsytor skall planteras.

En ny gångförbindelse över Saltsjöbanan och Värmdövägen mot Alphyddan finns med i förslaget vilket innebär en stor positiv förändring och överbryggande av en tydlig barriär.

Hur strukturen för särskilt gång- och cykeltrafik genom området i övrigt är avsedd att fungera går inte att utläsa av planförslaget.

Allmänhetens tillgång till området finns sedan tidigare reglerat i avtal med kommunen.

Värdefulla delar av den karaktäristiska och värdefulla bebyggelsen bevaras genom särskilda bestämmelser till skydd för kulturmiljön (se rubrik ovan). Detta innebär att delar av befintlig landskapsbild/stadsbild bevaras. Den föreslagna nya gallerian och gymnasieskolan, vilka i förslaget presenteras med ett omfattande illustrationsmaterial, har genomarbetade och till området anpassad gestaltning.

Då inte någon gestaltning av tillkommande ny- eller ombyggnader av övriga anläggningar eller byggnader redovisas, är övriga gestaltningsaspekter svåra att bedöma i detta skede.

En principstudie av hur planförslagets byggnadsvolymer kommer att påverka stadsbilden och närmiljön bör tas fram i det fortsatta arbetet.

Slutsatser: Markusplatsen säkerställs som park i planförslaget. Inom några zoner i väster och sydväst föreslås att slänter och parkeringsytor skall planteras.

En ny gångförbindelse över Saltsjöbanan och Värmdövägen mot Alphyddan innebär en stor positiv förändring och överbryggande av en tydlig barriär. Strukturen för gång- och cykeltrafik genom området i övrigt går inte att utläsa av planförslaget.

Delar av befintlig landskapsbild/stadsbild bevaras. Den föreslagna nya gallerian och gymnasieskolan, har genomarbetade och till området anpassad gestaltning.

En principstudie av hur planförslagets byggnadsvolymer i övrigt kommer att påverka stadsbilden och närmiljön bör tas fram i det fortsatta arbetet.

TRAFIK

Kommunala mål från majoritetsprogrammet 2006:

Kommunens trafikpolitik ska underlätta för Nackaborna att kunna ta sig till det arbete eller den utbildning de vill ha liksom att kunna uträtta alla andra resor som behöver göras.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär en utveckling av området genom att ändra ändamålet men den totala tillåtna bebyggelsearean skiljer sig inte markant mellan de gällande planerna och den föreslagna planen. Ett attraktivt handelsområdes trafik ser annorlunda ut än t ex för kontor eller bostäder. Huvuddelen av trafiken från handel, kontor respektive skola uppkommer vid olika tidpunkter på dygnet.

Nuvarande interna gatunät för bilar, transporter, gående och cyklar förblir oförändrat med några undantag. Områdets största trafikbelastning orsakas av handeln och är på vardagseftermiddagar samt lördagar. Under dessa tider kommer området internt endast att tåla ytterst litet ytterligare trafik, jämfört med 2006, innan det blir alltför besvärande och kapacitetstaket nås. Tydlig hänvisning till parkeringsmöjligheter är därför nödvändig.

Trafikmängdsberäkningar har gjorts av områdets inverkan på omgivande gatunät för några olika scenarier (se referens 2). De har beräknats utifrån trafikmätningar våren 2006, den allmänna trafikökningen med 1-2 % som sker varje år samt vad områdets planerade bebyggelse kommer att ge upphov till. Osäkerheten i bedömningarna är i vissa delar stor varför ytterligare trafikberäkningar kommer att behövas. Väljs alternativ med Planiavägens anslutning till Värmdövägen behöver effekterna av detta analyseras mer bland annat avseende trafikfördelning och buller längs Värmdövägen.

Trafiken påverkar luft, buller och kapacitet. Tillräcklig framkomlighet och kapacitet bör dock erhållas med de föreslagna åtgärderna.

Om projekt Danvikslösen senareläggs eller ej genomförs måste möjligheten att bygga en cirkulationsplats i nuvarande läge vid Värmdövägen/Sickla industriväg utredas. Reservat för denna cirkulationsplats bör säkerställas.

Slutsatser: Det nya planförslaget bedöms ge upphov till ungefär lika mycket trafik som gällande planer, men med annan fördelning under veckan. Planförslaget medför att åtgärder måste vidtas för att främja framkomlighet och kapacitet oavsett vilket trafikalternativ som väljs. Vissa utbyggnadsåtgärder behöver studeras ytterligare, t ex väljs alternativ med Planiavägens anslutning till Värmdövägen behöver effekterna av detta analyseras mer.

#### KONSEKVENSER PÅ HÄLSAN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Vid nybebyggelse, upprustning eller förnyelse av bebyggelse ska den fysiska miljön utformas på ett sådant sätt att brott förhindras och att tryggheten och säkerheten ökar.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär en utveckling av området genom att fler byggrätter för skola, handel och andra centrumfunktioner medges. Det huvudsakliga utbudet som idag erbjuds inom området har öppet dagtid samt kvällstid i begränsad omfattning, vilket medför att området sen kvällstid upplevs som otryggt.

Brottsstatistik visar att ett flertal tillbud sker nattetid inom området.  Målsättningen är att området även sena kvällar och nattetid ska upplevas som tryggt och säkert. Alla åldrar ska känna sig trygga när de går hem genom området en sen kväll från ex. bio/restaurang eller evenemang. Detta kan ske genom att  placera och utforma gångstråk genom området på ett sådant sätt att de är och upplevs som trygga och säkra. I samråd med kommunens sakkunniga brottsförebyggare ska planförslaget till utställningen redovisa hur detta kan genomföras.

Slutsatser: Allmäntillgängliga gångstråk genom området skall placeras och utformas på ett sådant sätt att de är och upplevs som trygga och säkra. I samråd med kommunens sakkunniga brottsförebyggare ska planförslaget till utställningen redovisa hur detta kan åstadkommas.

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme

Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus					30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad	55

På uteplats			70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksfärändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t ex trafik.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget möjliggör ytterligare byggrätter för handelsändamål m.m. Området nås bra med kollektiva transportmedel såsom tåg och buss. En utveckling av planområdet för handelsändamål kommer dock ändå att medföra att trafiken till området kommer att öka. En bullerutredning har tagits fram för att belysa konsekvenserna för närliggande bostäder. För planområdet gäller idag två stycken stadsplaner samt tre detaljplaner från olika tidsepoker. Dessa planer medger ett antal byggrätter som om de skulle genomföras innebär ett ökat trafikarbete i området jämfört med dagsläget. Bullerutredningarna har därför även belyst konsekvenserna av ett så kallat nollalternativ, dvs. om ingen ny detaljplan tas fram för området och de nu gällande planerna bebyggs med de byggrätter dessa planer medger.

Det blir ingen skillnad i trafikbullernivåer år 2015 med den föreslagna nya detaljplanen jämfört med de nu gällande planerna.

Jämfört med i dag fås år 2015 ökad vägtrafik med både de nuvarande planerna och den föreslagna nya detaljplanen. Av utredningen framgår att planförslaget innebär att bullernivån vid bostäderna mellan Järlaleden och Atlasvägen får ca 1,5 dB(A) högre ljudnivå än i dagsläget. För övriga bostadshus blir förändringen ca 1 dB(A).  För de värst utsatta husen, mellan Sickla industriväg och Gillevägen, kommer nivån ligga över 65db(A) vid vissa fasader.

De maximala ljudnivåerna är oförändrade i alla alternativen.

Slutsatser: Det blir ingen skillnad i trafikbullernivåer år 2015 med den föreslagna nya detaljplanen jämfört med de nu gällande planerna.

Jämfört med i dag fås år 2015 ökad vägtrafik med både den nuvarande och den föreslagna nya detaljplanen. Jämfört med dagens ljudnivåer beräknas en ökning ske med ca 1,5 dB(A) för bostäderna mellan Atlasvägen och  Järlaleden. För övriga bostadshus beräknas förändringen bli ca 1 dB(A).

LUFT

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- Förbränningsrelaterade föroreningar,

- Slitage från vägbana och bromsar,

- Utsläppens omfattning i tid och rum,

- Utspädningsförhållanden.

- Områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. En MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Utbyggnadsförslaget

Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet. Årsmedelvärdet för bensen inom planområdet beräknas till  0,5 µg/m3 - 1,0µg/m3. Medelvärdet under året får inte överstiga 5 µg/m3.  Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid inom planområdet beräknas till 12 - 24 µg/m3, medelvärdet för det åttonde värsta dygnet får inte vara högre än 60 µg/m3. Halten av partiklar mindre än 10 µm får inte vara högre än 50 µg/ m3 (dygnsvärde). Halten  beräknas vara  27 - 39 µg/m3.

Någon detaljerad simulering av luftsituationen inom planområdet eller angränsade områden har inte bedömts som nödvändigt då området har en bra utvädring och inga nya gaturum med trafik kommer att skapas.

Sett i ett större sammanhang innebär varje ny utbyggnad ett tillskott av luftföroreningar såsom kvävedioxid och partiklar längs de stora trafiklederna med risk att normerna överskrids någon annanstans än inom planområdet. Några studier av detta har inte utförts i samband med planarbetet.

Slutsats: Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds beräkningar för Nacka kommun kommer samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft att klaras inom planområdet och angränsande områden.

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Fakta - hushållning med naturresurser

Enligt miljöbalkens hushållningsprincip skall alla som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas.

Utbyggnadsförslaget

Den planerade byggnationen sker i huvudsak inom markområden som tidigare varit ianspråktagna. Det innebär att naturmark sparas, vilket är positivt från allmän hushållningssynpunkt. I samband med planens genomförande kommer markföroreningar saneras eller på annat sätt förhindras att spridas i miljön. Dagvatten från parkeringsytor ska renas vilket innebär en minskad belastning på Järlasjön och Sicklasjön. Området kommer att värmas upp med fjärrvärme. Planområdet har goda kollektiva trafikförbindelser.

Slutsats: Miljöbelastningen från området kommer att minska. Området ansluts till fjärrvärme. Större delen av exploateringen sker inom områden som redan är ianspråktagna.

Referenser:

1.Sickla Köpkvarter, trafikbullerutredning för ny detaljplan, 2006-11-23, ÅF-Ingemasson AB

2.LjungbergGruppen, Sickla Köpkvarter, Utbyggnader och trafikutveckling, 2006-12-10, Lars Örtenholm trafikplanering AB

3.Sicklaön 83:22, Dagvattenutredning, 2006-12-15, MarkTema

4.Sicklaön 83:22, Dagvattenutredning, 2007-01-17, DHI Water & Environment

NACKA KOMMUN

Planenheten

Micaela Lavonius	Tord Runnäs

Planchef	Planarkitekt