## Slide 1: Strandpromenad/reningsbassäng Bilaga 2 (förslag 1 av 5)
  Strandpromenad med reningsfunktion
  Positivt = Konkurrerar inte med markanvändning enligt planprogrammet, jämförelsevis billigaste alternativet, attraktivt inslag i stadsmiljön.
  Negativt = Ett dammalternativ kan vara lättare att underhålla
  Kostnadsuppskattning
  Anläggningskostnad omkring 5 000 000 kr
  Driftkostnad cirka 125 000 kr/år

## Slide 2: Dagvattendamm (förslag 2 av 5)
  Dagvattendamm
  Positivt = Förhållandevis billig lösning, kan bidra till den gestaltade miljön, en mer beprövad metod
  Negativt = Påverkar framtaget förslag till ny bebyggelse (ca 150 lgh), osäker anläggningskostnad med tekniska besvär och markmiljöföroreningar
  Kostnadsuppskattning
  Anläggningskostnad 5 000 000 – 10 000 000 kr
  Driftkostnad cirka125 000kr/år

## Slide 3: Bergtunnel med dagvattenrening (förslag 3 av 5)
  Bergtunnel till Svindersviken med självfall till recipient Strömmen
  Positivt = Konkurrerar inte med markanvändning enligt planprogrammet, kan medföra större upptagningsområde och exempelvis ansluta från ledningsnätet i Sickla Köpkvarter
  Negativt = Osäker genomförbarhet, kostsam åtgärd med relativt höga driftskostnader samt begränsad upptagningsförmåga i områdets södra delar.
  Kostnadsuppskattning
  Anläggningskostnad omkring 24 000 000kr
  Driftkostnad cirka 250 000kr/år

## Slide 4: Gemensam utgångspunkt för förslag 4 och 5, dvs magasin under respektive över mark med bibehållna byggrätter
Anpassning av utjämningsmagasin:
Två utjämningsmagasin erhåller också en renande funktion
Erforderliga 2000 m² reduceras med 570 m² till en yta på 1430 m²
Kostnadsuppskattning omkring 5 000 000kr

## Slide 5: Magasin under mark med bibehållna byggrätter (förslag 4 av 5)
Avsättningsmagasin/underjordisk reningsanläggning på föreslagen allmän plats alt kvartersmark i anslutning till föreslagna byggnader
Positivt = Byggrätter bibehålls, kan ske på parkmark, jämförelsevis förenklad drift och underhållsarbeten
Negativt = Mycket kostsam anläggning, kan konkurrera med utrymmet för garageplatser
Kostnadsuppskattning
Anläggningskostnad omkring 70 000 000kr
Driftkostnad cirka 100 000kr/år

## Slide 6: Magasin över mark med bibehållna byggrätter (förslag 5 av 5)
Öppen dagvattenanläggning för dagvattenrening på föreslagen allmän plats och på kvartersmark i anslutning till föreslagna byggnader
Positivt = Byggrätter bibehålls, kostnadsmässigt fördelaktigt, kan bidra till gestaltade miljön
Negativt = Ytkrävande, fordrar två dammar, inom kvartersmark konkurrerar damm med möjligheterna till att anlägga garage och fritt utforma gården, damm inom föreslaget parkstråk konkurrerar med föreslaget gång- och cykelstråk
Kostnadsuppskattning
Anläggningskostnad omkring 17 000 000kr
Driftkostnad 200 000kr/år