# ”Samlad vägstrategi för förnyelseområden”

Innehåll:

- Bakgrund

- Hittillsvarande vägstandard i förnyelseområden

- Utredningar som gjorts av Nacka kommun

- Kontakt med andra områden och effekter på övergripande vägnät

- Vägars och gators utformning

- Typer av vägar i Nackas förnyelseområden

- Förslag till vägar i förnyelseområden

- Rekommendationer

- Bakgrund

Det finns behov av en samlad strategi vad avser standard och kostnadsbärare för vägarna i förnyelseområdena i Nacka Kommun. Dessa områden är i första hand Norra och Södra Boo samt även Älgö och Norra Skuru. Förnyelseområdena är från början sommarstugeområden med sin lugna och ibland kulturhistoriska miljö. Allt eftersom det blir mer permanentboende ställs andra krav. Transportbehovet i ett före detta sommarstugeområde med permanentboende i alla fastigheter är inte mindre än i ett nybyggt villaområde. En samlad vägstrategi behövs för att jämka samman den äldre karaktären på vägsystemet med det moderna samhällets krav och funktion.

- Hittillsvarande vägstandard i förnyelseområden

Det vägnät som finns idag har utvecklats från stigar och mindre landsbygdsvägar. Allt eftersom fler hus har byggts och kraven på vägarnas funktion förändrats så har vägarna förstärkts, anpassats och byggts ut. Det har ofta skett med lokal kunskap och erfarenhet, ibland med kompetens från kommunen eller konsulter. Några regler för vägars standard i förnyelseområden, likt för landsbygdsvägar eller stadsgator, finns egentligen inte. Vägarnas standard, utformning och underbyggnad (bärighet) varierar ofta mycket inom samma område.

- Utredningar som gjorts av Nacka kommun,

Utredningar som behandlar vägars dragning och standard görs ibland inom ramen för olika planer. Förutom detta finns utredningar som i olika hög grad berör vägar i förnyelseområden.

”Planeringsstrategi för utvecklingsområden i Boo” (M&S 2000) (1) är ett handlingsprogram för ett fortsatt planarbete och VA-utbyggnad. Dokumentet omfattas inte av plan- och bygglagens regler och utgör inte underlag för bygglovgivning. Handlingsprogrammet ligger till grund för framtida beslut att upprätta detaljplaner. Gällande översiktplan hänvisar till planeringsstrategin. Vägarnas utformning behandlas dock inte i planeringsstrategin men VA-ledningar föreslås ofta läggas inom vägområdet.

”Utredning angående trafik och vägar i Norra Boo” (2) utfördes av WSP Stadsutveckling år 2004 i samråd Nacka kommun och med representanter bl a från intressegrupper i området. Här visas dels hur Norra Boo ser ut idag med avseende på vägstandard, problempunkter, målpunkter och kollektivtrafik. Vidare visar utredningen antal fordon idag respektive om 15 år med fyra olika scenarier, 100% permanentning samt 0%, 10%, 25% eller 50% förtätning. Utredningen föreslår en klassificering och standard för förnyelseområdens vägar, tre vägtyper, huvudvägar, uppsamlingsvägar och lokalvägar, se avsnitt 5.

Det ingår i detaljplanearbetet att pröva standarden på gator och parker utifrån en rad aspekter.

Den vägstandard som anges i förslagen till detaljplaner för de flesta förnyelseområden i Boo är för uppsamlingsvägar 4,5 meter körbana och 1,5 meter gångbana (8-9 meter vägområde) och lokalvägarna föreslås ha 3,5 meters körbana (ca 6-9 meters vägområde).

För närvarande pågår också en diskussion om lokalvägarnas standard. Infrastrukturenheten har gjort en jämförelse mellan alternativen med körbana på 3,5 alternativt 4,5 meter. Slutsatsen av den jämförelsen är bl.a. att det inte är enbart körbanas beskaffenhet utan hela vägområdets bredd som är avgörande för säkerheten. Enligt jämförelsen bör målsättningen vara att anlägga vägar som har en vägområdesbredd på 8 meter och stödremsor på 0,5 meter, lika väl underbyggda som vägen, på varje sida. Kostnaderna att anlägga 3,5 respektive 4,5 meter körbana skiljer sig inte på ett avgörande sätt.

Kommunstyrelsen har 2005-12-12 antagit nya principer vid uttag av gatukostnadsersättningar i förnyelseområden med kommunalt huvudmannaskap för vägar och allmän platsmark. Bland annat skall följande principer gälla:

De nya gatukostnadsprinciperna anger att berörda fastighetsägare bär kostnaden för de investeringar som behövs för att uppfylla en detaljplans (i området) lägsta godtagbara krav så området kan fungera för permanent boende vad avser framkomlighet, bärighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet samt lekmiljö mm – allt i vad som utgår från områdets egna behov. Kommunen bär investeringskostnaderna för de parkanläggningar, som bedöms vara till nytta för många fler än de som bor i just detaljplaneområdet. Kommunen bär också investeringskostnaderna för eventuell extrastandard så att väg, som har karaktären av ”huvudväg” kan fungera som detta och klara trafikuppgift, som är klart större än att försörja området lokalt för boende och verksamhetsutövare.

- Kontakt med andra områden och effekter på övergripande vägnät

Befolkningen i Boo kommer om 10 år (2015) att uppgå till ca 32000 personer. Detta betyder att invånarantalet väntas öka med ca 600 personer om året. Även efter 2015 kommer befolkningen att öka men inte lika mycket. Förutom att användningen av vägarna inom Boo förändras, påverkas trafiksituationen även i det övergripande vägnätet. Kritiska punkter är bl.a. trafikplatsen vid Orminge, bussterminalen vid Orminge centrum och påfarten till Skurubron vid Björknäs. Här är behovet av förbättringar mycket stort. Även trafikmängden på Värmdöleden och Skurubron påverkas även om det kan tyckas marginellt. Antalet bussavgångar i kollektivtrafiken ökar. Tillsammans med trafiken från befolkningstillväxten i Värmdö kommun kommer trängseleffekterna att bli än mer påtagliga på Värmdöleden och vid Slussen. Förutom att dessa ställen behöver förbättras behöver även ny infrastruktur komma till. Ett exempel på det är en ny av- och påfart till Värmdöleden vid Boovägen, Boo trafikplats och en bättre påfart till Skurubron. På sikt behövs en ny Skurubro och det kan bli aktuellt med spårtrafik till Orminge.

Nacka kommun har inlett ett samarbete med Stockholms stad, Värmdö kommun, SL och Regionplane- och trafikkontoret i syfte att planera för kapacitetsstark kollektivtrafik för ostsektorn. Nacka har också tillsammans med Värmdö kommun och Vägverket påbörjat ett arbete kring förbättringar av Värmdöleden.

Vägnätets klassificering och funktion för hela kommunen kommer att gås igenom i den planerade översynen av Översiktsplanen.

5 Vägars och gators utformning

När en gata eller väg planeras är det tekniskt sett huvudsakligen tre aspekter att ta ställning till. Många studier och mycket forskning om vägar och gators utformning har gjorts. Olika manualer har tagits fram för att tillgodose både tekniska funktionskrav, trafiksäkerhet och trafikanters beteende i det föränderliga samhället. Beroende av vilken aspekt som skall utredas har länge funnits olika handböcker att utgå ifrån. Planeringen görs i tre steg. TRAST och VGU, se nedan, är koordinerade och sedan bestämmer man bärigheten. Det fjärde steget är genomförandet.

1. Var i landskapet skall vägen/gatan gå.

TRAST, ”Trafik för en attraktiv stad” (handbok framtagen 2004 av Svenska kommunförbundet och Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket. Ersätter Boverkets TRÅD från 1982) Sambanden mellan markanvändning, bebyggelse och trafik lyfts fram och verktyg ges för hur avvägning mellan olika egenskaper kan göras.

2. Hur ska vägen utformas och hur ska gatubredden/vägområdet delas upp funktionsmässigt.

VGU, Råd om vägars och gators utformning (handbok framtagen 2004 av Svenska kommunförbundet och Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket, ersätter ARGUS från 1987) = linjeföring och korsningar med hänsyn till sikt och framkomlighet m.m,, hur stort ska vägområdet vara och hur ska det användas. Råd och föreskrifter för analys- och projektering.

3. Vilka och hur många fordon som kommer att färdas på vägen avgör vilken bärighet    och över-/underbyggnad vägen skall ha.

Dimensioneras bl.a. eftre Grundregler i 4 kap trafikförordningen, ATB Väg och Väg 94 (Vägverket)

4. Genomförandet

Även för genomförandet finns regelverk t.ex. AnläggningsAMA 98  (Branschgemensam produkt framtagen genom Svensk Byggtjänst bl a av Vägverket, ersätter Mark-AMA 83).

Dessa handböcker ligger till grund för de bedömningar som gjorts för föreslagen vägstandard i (2) och i ”Avsnitt 7. Rekommendationer”. Handböckerna är i allmänhet rådgivande, man kan välja utformning efter vilken standard man vill ha. Nomenklaturen har förändrats under åren, innebörden av olika begrepp är mer fri. Det är därför viktigt att definiera vad man menar med olika begrepp t.ex. huvudväg. ”Huvudväg” i förnyelseområden är till exempel inte samma sak som ”huvudgata” som använts i område med stadsstruktur. Ibland är det svårt att definiera vad som är huvudväg alternativt uppsamlingsväg eller uppsamlingsväg respektive lokalväg. Vägars dimensionering tar bland annat hänsyn till funktion respektive trafikmängd. En väg kan vara huvudväg med anledning av sin funktion men inte ha lika mycket trafik som en annan väg som är bred som en huvudväg men definieras som uppsamlingsgata i ett annat område. Bärigheten måste vara anpassad till vilka fordon som förväntas trafikera vägen. Dimensioneringsperiod är oftast 40 år.

Förnyelseområdenas vägnät är mer att likna vid villa-/småhusområden i tätort än vid landsbygdsvägar vilka är de två områden som man oftast utgår ifrån vid utformning och dimensionering i handböckerna. Förnyelseområden är speciella och ingår inte direkt i handböckernas regelverk. En anpassning måste ske av vägstandarden under det att exempelvis trafiksäkerhet, mötesmöjlighet, att framföra buss och bärighet o. dyl.måste beaktas. Utryckningsfordon och sopbilar måste kunna komma fram, både vad gäller bredd och bärighet.

I detaljplaner, vilka regleras genom Plan- och bygglagen, finns klasserna genomfart, huvudgata och lokalgata (”gator”). Nomenklaturen är således olika. I en detaljplan kan exempelvis en lokalgata vara vad som här kallas huvudväg. (Här används begreppet ”vägar”.)

6. Typer av vägar i Nackas förnyelseområden

Samma begrepp som används i ”Utredning angående trafik och vägar i Norra Boo” (2) med kompletterande förklaringar föreslås för samtliga förnyelseområden. Det är huvudvägar, uppsamlingsvägar och lokalvägar (”vägar”).

Typsektion Huvudväg 	(Enligt Utredning om trafik och vägar i Norra Boo)

Huvudvägar trafikeras av fordonstrafik till och från, samt genom området – trafik mellan delområdena. Huvudvägarna bör ha en 6,5 m bred körbana och en 2-3 m bred gång- och cykelbana. Vägområdet omfattar ca 11-13 m. Busstrafik behöver 6,5 m väg (enligt SL 2 x 3.25 m) och skall kunna framföras på huvudvägar (vid något fall även på uppsamlingsvägar) Utfart från fastigheter skall undvikas. Helst skall gång- och cykelbana finnas. ”Huvudvägarna” bör således minst ha standarden ”Normal tvåfältsgata”. Ett körfält i vardera riktningen, buss och lastbil kan mötas. Normalt 50 km/h alternativt 50/30.

För att ytterligare förtydliga funktionen för huvudvägar gäller följande:

- Vägarna inom området ska året runt ha fullgod bärighet för personbilar och tyngre fordon, exempelvis byggtransporter, utryckningsfordon och servicefordon (sopbilar, transportfordon av villaolja etc).

- Fordon-fordon och fordon-oskyddad trafikant ska kunna mötas inom vägområdet

- Vägarna ska vara trafiksäkra

- Inom vägområdet ska oskyddade trafikanter, det vill säga fotgängare och cyklister, kunna färdas med tillfredsställande säkerhet.

- Snöupplag (snövallar) ska rymmas inom vägområdet och inte inkräkta på körytan.

- Avvattning ska rymmas inom vägområdet. Överskottsvatten från infiltrationsanläggningar/dränering på kvartersmark ska kunna ledas till diken inom vägområdet. (Se VA-strategi)

- Vägarna ska efter upprustning inte behöva någon större ombyggnad inom dimensioneringsperioden dvs bl.a. hålla för en planerad trafikökning.

De smalaste rekommenderade vägbredderna (enligt VGU), vilka har ”Mindre god standard”, har för tvåfältig huvudväg med hastigheten 30 km/h en vägbanebredd om minst 6 m, vid 50 km/h minst 6,5 m.

Uppsamlingsvägar samlar upp fordonstrafik till och från de olika delområdena.

Utrymmesbehov och dimensionering är beroende av vilken servicenivå – säkerhet/trygghet och komfort – trafikanterna erbjuds i de olika trafiksituationerna. Härtill kommer utrymme mellan fordonen och mellan fordon och vägkant. Vid 50 km/h bör även vägbanebredden i lokalvägnätet vara minst 6 m och vid 30 km/ h 4,5m för att två personbilar ska kunna mötas. Är vägen smalare måste mötesmöjligheter anordnas. Vägområdet omfattar ca 9 m.

För att exempelvis två personbilar ska kunna mötas med ca 40 cm mellan bilarna och ca 25 cm till vägkant behövs 4,5 m vägbana (0,25+1,8+ 0,4+1,8+0,25=4,50). Skall t ex sopbilar trafikera uppsamlingsvägar måste mötesplatser anordnas.

Typsektion Uppsamlingsväg  	          Typsektion Lokalväg

(Enligt Utredning om trafik och vägar i Norra Boo)

Lokalvägar trafikeras av fordon inom delområdena.

Även för lokalvägarna är utrymmesbehov och dimensionering beroende av vilken servicenivå – säkerhet/trygghet och komfort – trafikanterna erbjuds i de olika trafiksituationerna. I lokalvägnätet kan 3,5 m körbana accepteras om möjlighet till möte ordnas ca var 200 m. Vägområdet omfattar 6-9 m.

Bärighet. Utformas med minst den lägsta godtagbara standarden enligt gällande regelverk. Utformningen av vägar och gator samt bärigheten skall vara samma oavsett vilken huvudman eller finansiär det är. Huvudmannaskapet avgör inte funktion eller trafikmängd.  (Planeringsstrategin (1) ger dock ett utrymme för att vägstandarden ska avgöras av respektive huvudman, under förutsättning att vägarna ges en acceptabel bärighet motsvarande AnläggningsAMA 98 (Mark-AMA) ). Även här ska reglerna i trafikförordningen respektive ATB Väg följas.

Kravet på bärighet för vägar tycks formuleras olika i planeringsstrategin beroende på om det är plan med enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark. Det gäller dock lägsta godtagbara standard. Vid enskilt huvudmannaskap anges exempelvis ”Vägar ska dimensioneras för en trafikmängd på mer än 50 lätta fordon per dygn samt för tunga fordon med ett axeltryck på 10 ton och boggiaxeltryck på 16 ton” (motsvarar ungefär BK2 enligt trafikförordningen). Bygglov får inte medges förrän angiven utformning av vägarna på allmän plats uppfylls.

De nya principerna för gatukostnadsutredningar som beslutats av KS (dec 2005) tydliggör PBL:s regler. De exemplifieras med parkanläggningar samt huvudvägar. I KS-skrivelsen förtydligas att exempel på huvudvägar är ”matargator” typ Sockenvägen och Boovägen, men ej ”uppsamlingsgator”. (Här används både begreppen vägar och gator!)

7 Förslag till huvudvägar i förnyelseområden

Utbyggnadsmöjligheterna i förnyelseområdena innebär permanentboende i allt större omfattning. Av den gällande planeringsstrategin (1) framgår att avsikten i förnyelseplaneringen är att behålla områdenas struktur och karaktär avseende vägnät och fastighetsindelning i norra Boo. Vägsystemet bör planeras så att det fungerar för trafiken för minst 100 % permanentning i alla delområden. Det innebär att det blir permanentboende på alla tomter som finns idag. Vissa tomter är stora och tomtdelning kan bli aktuellt. I ”Utredningen om Norra Boo” (2) visas konsekvenserna av 10%, 25% resp 50 % förtätning av tomterna. I de områden där det planeras för förtätning eller det är sannolikt att det blir det , bör vägarna planeras för detta .Framkomlighet och trafiksäkerhet behöver förbättras. De oskyddade trafikanterna ska värnas. Gång – och cykelstråk behövs.

Norra Boo. Huvudvägar (röda) och uppsamlingsvägar (blå) enligt” Utredning angående trafik och vägar i Norra Boo”

Lövbergavägen (vid Frans Mobergs väg) och Kummelnäsvägen (vid Ramsmora) trafikeras idag med ca 1100 resp. 2500 fordon/dygn. Som exempel på hur trafikmängderna kommer att förändras visas i (2) att permanentas området utan förtätning (tomtdelning) blir motsvarande trafikmängder ca 2200 resp. 4500 f/d och med 25 % förtätning ca 2700 resp. 5600 f/d. Trafikmängderna kommer att minst fördubblas jämfört med idag ( år 2005).

Planeringsstrategin föreslår att huvudvägarna bör detaljplaneras ( i ”egen” detaljplan) i syfte att förenkla den pågående och kommande detaljplaneringen av förnyelseområdena i Norra Boo.  Som ”huvudvägar” i Norra Boo anges Lövbergavägen, Kummelnäsvägen, Vikingshillsvägen och Hasseluddsvägen samt Talluddsvägen. Hasseluddsvägen är redan utbyggd delvis med gångbana, huvudsakligen med 6,5 m körbana. Även Talluddsvägen föreslås klassas som huvudväg (redovisas på kartan över Södra Boo).

Arbetet med en planläggning av huvudvägarna i Norra Boo har kommit så långt att en startpromemoria tagits fram som tagits upp som ett informationsärende i områdesnämnden i Boo den 15 juni 2005. Startpromemorian föreslår att huvudvägarna i möjligaste mån ska byggas ut till den standard som beskrivs i utredningen för vägnätet i norra Boo (2).

Planläggning av huvudvägarna bör även omfatta Södra Boo.

Enligt bifogad figur föreslås att Sockenvägen, Lännerstavägen och Boovägen samt även Gustavsviksvägen och Drabantvägen får standard som huvudvägar.

Förslag till huvudvägnät i Södra Boo (rött)

För Älgö är Älgövägen/ Bergabovägen huvudväg t.o.m. den planerade vändhållplatsen för buss.

Det ingår i detaljplanearbetet att pröva standarden på gator och parker utifrån en rad aspekter. Den bör generellt hållas på en lägsta möjliga nivå för att hålla nere gatukostnaderna, men anläggningens totalekonomi ska också vägas in.

Förslag till huvudvägnät Älgö (rött)

8 Rekommendationer

Gatunätet bör dimensioneras och utformas så att en god trafiksäkerhetsstandard kan upprätthållas samtidigt som trafiken, även gående och cyklister, har god framkomlighet. Kollektivtrafiken bör ges god framkomlighet på de vägar där den avses att finnas även om biltrafikens framkomlighet där är reducerad. Snö bör röjas och magasineras på ett sådant sätt att gatans funktion inte äventyras.

Huvudvägarna i förnyelseområdena kan planeras efter lägsta godtagbara standard. Det är mycket låg standard med gående och cyklister på vägarna, varför gång- och cykelyta bör anordnas. Vägområdet omfattar ett större område. Det är viktigt att det är god sikt och att underbyggnaden har en tillräcklig bärighet ända ut i vägkant.

Det är viktigt att i äldre områden kombinera trafiksäkerhet och funktion med områdets karaktär och anpassa vägarna därefter.

Vägar i förnyelseområden i Nacka bör dimensioneras efter förslagen i ”Utredning angående trafik och vägar i Norra Boo” (2) enligt följande.

Huvudvägar trafikeras av fordonstrafik till och från, samt genom området – trafik mellan delområdena.

Huvudvägarna bör ha en 6,5 m bred körbana och en 2-3 m bred gång- och cykelbana. Vägområdet omfattar ca 11-13 m. Busstrafik skall kunna framföras på huvudvägar. Utfart från fastigheter skall undvikas. Helst skall gång- och cykelbana finnas. ”Huvudvägarna” bör således minst ha standarden ”Normal tvåfältsgata”. Ett körfält i vardera riktningen, buss och lastbil kan mötas. Normalt 50 km/h alternativt 50/30.

Uppsamlingsvägar samlar upp fordonstrafik till och från de olika delområdena.

Utrymmesbehovet är beroende av vilken servicenivå – säkerhet/trygghet och komfort – trafikanterna erbjuds i de olika trafiksituationerna. Härtill kommer utrymme mellan fordonen och mellan fordon och vägkant. Vid 50 km/h bör även vägbanebredden i lokalvägnätet vara minst 6 m och vid 30 km/ h 4,5m för att två personbilar ska kunna mötas. Är vägen smalare måste mötesmöjligheter anordnas. Vägområdet omfattar ca 9 m.

Lokalvägar trafikeras av fordon inom delområdena.

I lokalvägnätet kan 3,5 m körbana accepteras om möjlighet till möte ordnas ca var 200 m. (Det förutsätter god sikt på hela sträckan, i annat fall skall avståndet mellan mötesplatserna anpassas till siktförhållandena.) Vägområdet omfattar ca 6-9 m.

Bärigheten skall anpassas till vägens funktion

Planläggningen av huvudvägar som påbörjats i Norra Boo bör omfatta kommunens alla förnyelseområden, även Södra Boo och Älgö.

Den lägsta godtagbara standarden och utformningen av vägar och gator ska vara samma oavsett vilken huvudman eller finansiär det är. Det är i gatukostnadspolicyn det framgår vilken betalningsmodell/fördelning som gäller.

# Footnotes

De dimensioneringsmått som används är

Personbil = 1,8m, Lastbil/buss = 2,6m, Cyklist = 0,75m, Gående = 0,70m