# M I L J Ö K O N S E K V E N S B E S K R I V N I N G (MKB)

## Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Centers parkering), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### Upprättad på Planenheten november 2004

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- Buller

- Luftföroreningar

- Radon

- Landskapsbild

- Natur och rekreation

- Lokalklimat

- Dagvatten

- Strandskydd

- Markföroreningar

## SAMMANFATTNING

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Bullervärden inom planområdet understiger de i översiktsplanen angivna riktvärdena för buller.

Luftkvaliteten i området är godtagbar, då beräkningar visar att halterna av föroreningar som är skadliga för hälsan understiger de värden som anges i miljökvalitetsnormerna.

Landskapsbilden inom området överensstämmer med den större täthet som föreslås i utbyggnadsförslaget. Några större ekar kommer dock inte att klara exploateringen, vilket påverkar landskapsbilden. Några naturvärden bedöms inte påverkas av förslaget.

Rekreationsvärdet inom området kommer att förhöjas genom att en sammanhängande strandpromenad skapas utmed uddens norra kust samt genom att en småbarnslekplats anläggs söder om de nya bostadshusen. Lekplatsens värde förminskas av att den stor del av året kommer att ligga i skugga.

Lokalklimatet för de inre tillkommande husen har brister, då solen under vinterhalvåret inte kommer ner i den markanta sänkan. Vid höst- och vårdagjämning kommer husen endast att få ner solljus ett par timmar mitt på dagen, en tid då de flesta inte är hemma.

Området är delvis utfyllt. Inom det område som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 meters djup och ned till det djup där ledningar placeras.

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att möjligheterna att styra utvecklingen i riktning mot uthållighet är begränsad. Planförslaget lägger dock inga hinder för en uthållig utveckling. Fastighetsägarnas möjlighet och vilja i bygg- och brukarskedet till miljöanpassning blir avgörande för slutresultatet.

## BAKGRUND

Planen bedöms inte ge en betydande miljöpåverkan. Denna MKB är därmed inte upprättad enligt plan- och bygglagens formella krav utan följer det beslut som Nacka kommunfullmäktige beslutat 1990 om att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska tas fram vid planläggning.

Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag. Enligt utbyggnadsalternativet föreslås området även utnyttjas för bostäder.

Arbetet med MKB pågår parallellt med framtagandet av planförslaget och syftet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag och att öka förståelsen för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv. Detaljplaner ska prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Nacka översiktsplan 2002 samt kommunens övergripande mål. Enligt översiktsplanen är markanvändning för området verksamheter.

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av biolog Birgitta Held-Paulie och landskapsarkitekt Åsa Wilke.

## MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

### BULLER

### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme		Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus		30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad		55

På uteplats				70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

### Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t.ex. trafik.

För att få en uppfattning om vid vilka ljudnivåer boende upplever sig som störda av buller anges i forskningsprogrammet ”Ljudlandskap för bättre hälsa” där det anges att 20 % av de boende uppger att de störs av trafikbullernivåer på 55 dB(A). Vid samma bullernivå men med tillgång till tyst sida uppger 10 % av de boende att de är störda.

### Utbyggnadsförslaget

Området utsätts för trafikbuller från Vikingavägen och Matrosvägen.

Enligt trafikbullerkartläggning som genomfördes i Nacka kommun 1991 har samtliga fastigheter inom planområdet bullervärden som understiger riktvärdet på 55 dB(A).

Slutsats: Bullervärden inom planområdet kommer att understiga nu gällande riktvärden.

### LUFTFÖRORENINGAR

### Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom en markanvändningsplanering och trafikplanering som gynnar kollektivtrafik, en väl utbyggt gång- och cykeltrafiknät samt vägutbyggnader som minskar risker för köbildning. Utformning av bebyggelse ska ske så att gatuutrymmet får en god luftgenomströmning. Det sker också genom en markanvändningsplanering som gynnar energisystem (fjärrvärme) som inte behöver utnyttja fossila bränslen.

### Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på förbränningsrelaterade föroreningar, slitage från vägbanan och bromsar, utsläppens omfattning i tid och rum men också på utspädningsförhållanden. Även topografin har betydelse. Kvävedioxid ökar luftrörens känslighet och försämrar lungornas funktion. Friska personer reagerar först vid höga halter medan till exempel astmatiker, pollenallergiker och personer med bronkit är känsligare. Partikelhalten i luften påverkar luftvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Undersökningar visar även på kopplingar till lungcancer. Effekten på hälsan verkar vara proportionell mot partikelhalten.

Miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande nationella föreskrifter vilka har utarbetats i anslutning till miljöbalken. MKN är till för att skydda hälsan. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter ta hänsyn till MKN. I plan- och bygglagen (PBL) 2kap.2 § anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att MKN överskrids. MKN anger de föroreningsnivåer som människor kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, eller miljön kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter.

### Utbyggnadsförslaget

Luftkvaliteten inom detaljplaneområdet påverkas av utsläpp från främst trafiken. Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Av de MKN för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas för 2006 dygnsmedelvärdet för kvävedioxid, åttonde värsta dygnet, till 12-24 (g per kubikmeter luft.

Även partiklar kommer huvudsakligen från trafiken genom ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck men även från eldning med fastbränsle. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet (90-percentil) får för partiklar inte vara högre än 50 (g/m3. Från 2010 förväntas ett EG-gränsvärde på 39(g/m3 gälla räknat som räknat som 90-percentil. För år 2010 beräknas dygnsmedelvärdet för PM 10 inom planområdet, 36:e värsta dygnet uppgå till 27-39 (g/m3.

MKN finns sedan 2003 även för bensen. Normen avser årsmedelvärde och skall klaras från och med 2010. Medelvärdet får inte vara högre än 5 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas årsmedelvärdet för bensen för 2003  till 0,5-1 (g per kubikmeter luft.

Slutsats: Samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms att klars inom planområdet.

### RADON

#### Nuläge

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990 som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet.

#### Utbyggnadsförslaget

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Då området delvis är utfyllt ska markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

Slutsats: Risk för radonproblem är liten.

### LANDSKAPSBILD

#### Nuläge

Förändringsområdet utgörs av en asfalterad öppen parkeringsyta, belägen i en markant sänka. Parkeringen omgärdas av klippta gräsfält. Branterna runt sänkan är vegetationsklädda och vissa större träd i områdets ytterkanter har stort bevarandevärde.

I norr finns Neglinge Center, en företagsby där ett flertal företag hyr in sig i två större byggnadskroppar. Ner mot vattnet i norr finns en restaurangrörelse, som sommartid även bedriver uteservering. Nedanför serveringen och västerut finns bryggor som leder utmed det branta berget.

### Utbyggnadsförslaget

I planförslaget föreslås den öppna parkeringsytan delas i två funktioner, där den västra delen bebyggs med bostäder och den östra delen även fortsättningsvis utnyttjas för parkering. Den ianspråktagna marken utökas, främst i östlig och sydlig riktning. Utbyggnadsförslaget medför att den öppenhet som idag finns, med tydliga vyer mot de markanta branterna, försvinner.

I utbyggnadsförslaget sträcker sig parkeringen i öster fram till nuvarande fastighetsgräns. I denna gräns finns idag tre stora ekar. Dessa kommer förmodligen inte att överleva de kommande schaktarbeten som krävs för parkeringsytans iordningställande. Den stora slänten i öster kommer därmed att sakna större vegetation och den visuella barriär som finns mellan husen på krönet och parkeringen kommer att försvinna. Parkeringsytan ska dock rustas upp med bl.a. ny vegetation.

Det är av stor vikt att de schakter som uppkommer i slänten löses på ett estetiskt tilltalande sätt. Slänten är redan idag mycket brant och stödmurar är det enda som kan komma ifråga. En montering av t.ex. beklädnadsgranit på betongkonstruktionerna skulle mildra intrycket och få dem att smälta bättre in i miljön.

Slutsats: Utbyggnadsförslaget kommer att medföra en större täthet i sänkan, men då detta överensstämmer med omkringliggande landskap så medför det inte negativ påverkan på landskapsbilden.

Den ianspråktagna marken kommer att utvidgas, främst i östlig och sydlig riktning. Detta kommer att medföra att stora ekar försvinner i öster. De tar idag ner skalan på den öppna platsen. Med dem försvinner en visuell barriär mellan husen på krönet och parkeringsytan.

## NATUR OCH REKREATION

### Nuläge

Den befintliga parkeringen i söder utgör en barriär mellan den bakomliggande naturmarken och den allmänna vägen. Naturmarken används därför mycket lite för rekreationsändamål.

Den brygga som finns vid restaurangen är idag inte sammanbunden med den strandpromenad som tidigare iordningställts väster om udden.

### Utbyggnadsförslaget

I utbyggnadsförslaget föreslås att bryggan vid restaurangen förbinds med den strandpromenad som tidigare iordningställts väster om udden. På detta sätt skapas ett sammanhängande gångstråk, en strandpromenad, från Moranviken i väster och upp genom Bostadsrättsföreningen Neglinge varv i öster. Detta kommer att medföra ökade rekreationsvärden för de boende på norra Baggensudden.

Naturmarken söder om de föreslagna bostadshusen kommer att förses med en småbarnslekplats i iordningställd parkmark. De lite större barnen kan hitta spännande och helt trafiksäkra lekmiljöer i den naturslänt som angränsar till småbarnlekplatsen. Lekplatsens läge nedanför den markanta branten medför att platsen kommer att ligga i skugga stor del av året, vilket minskar dess rekreationsvärde. För att dessa lekytor ska kunna nyttjas av fler än de nyinflyttade så iordningställs en allmän gångväg väster om de nya husen. Allt detta kommer att tillföra rekreationsvärden för såväl befintliga boende som nyinflyttade.

Lekplatsen kommer att placeras där det idag finns en utvecklad skog av främst klibbal med markvegetation av ormbunkar och högre örter. För att få rum för lekplatsen och ljusinsläpp för den samma, så krävs att dagens skogsbryn förskjuts högre upp i befintlig slänt. Skogens naturvärden på platsen bedöms dock som ringa och ingreppet som smärre.

De nybildade tomterna kommer att vara mycket små, inte minst i förhållande till de föreslagna huskropparna. Detta kan medföra svårigheter för de boende att skapa trevliga utemiljöer i sina trädgårdar, då tomten på tre sidor av huset främst kommer att vara en korridor för passage. Detta kompenseras till viss del av husens föreslagna takterrasser.

Slutsats: Rekreationsvärdet i området kommer att höjas, främst genom att en sammanhängande strandpromenad skapas utmed Baggensuddens norra strand. Likaså tillkommer en allmän småbarnslekplats söder om de nya villorna, något som idag saknas i närområdet. Leken kommer dock att ligga i skugga nedanför branten stor del av året vilket minskar dess rekreationsvärde.

Skogen i slänten kommer att krympas något, men detta bedöms inte få större konsekvenser för natur- eller rekreationsvärdet.

De nybildade fastigheterna får mycket små tomter. Det kan därför komma att bli svårt att skapa trevliga trädgårdar till husen.

## LOKALKLIMAT

### Nuläge

Dagens parkering ligger i en markant nordvänd sänka. Såväl terrängen som vegetationen medför att platsen i de inre delarna är skuggad stor del av året.

### Utbyggnadsförslaget

Såväl den markanta sänkan som den stora tätheten mellan husen i nyexploateringen kommer att medföra att rummen i bottenvåningen och trädgårdarna kommer att ligga i skugga stor del av året. Den utförda solstudien redovisar träd med en höjd av 10 m. Detta överensstämmer inte med verkligheten då vegetationen på platsen snarare är 15-20 m. Detta medför att solen vid höst- och vårdagsjämning kommer över trädtopparna mellan kl. 11 och 13. I ett bostadsområde är det eftermiddags- och kvällssolen som har störst värde, då de flesta inte är hemma mitt på dagen. På vinterhalvåret blir soltiden än kortare, på sommarhalvåret betydligt längre.

Slutsats: Den markanta sänkan med hög vegetation på branterna medför att bebyggelsen längst in får sämre solförhållanden. Vid vår- och höstdagjämning når solen ner endast mitt på dagen, en tid då de flesta inte är i hemmet.

## DAGVATTEN

### Politiska mål – Översiktsplanen 2002

Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras. Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

### Nuläge

Befintlig parkeringsyta avrinner mot angränsande grönområden. Vid Vikingavägen finns en anslutningspunkt för dagvatten. Dagvatten från detta ledningssystem mynnar i Moranviken.

### Utbyggnadsförslaget

Planområdet ska anslutas till det kommunala dagvattennätet i Vikingavägen. Före anslutning ska dagvatten från parkeringsytor renas med avseende på oljeföroreningar. Området där lekplatsen föreslås placeras är idag något sankt, för att möjliggöra lek inom området krävs förmodligen att området avvattnas. Frågan får studeras vidare under det fortsatta planarbetet och genomförandet.

Slutsats: Anslutning till det kommunala dagvattennätet ska ske. Dagvattenfrågan för lekplatsen ska studeras vidare under det fortsatta planarbetet.

## STRANDSKYDD

### Nuläge

Strandskydd gäller inom planområdets nordvästra del, 100 meter från strandlinjen ut i vattnet.

### Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär att en gångförbindelse ordnas utmed stranden längs berget. För att anordna gångförbindelsen krävs upphävande av strandskyddet. Området är idag inte tillgängligt för allmänheten från land pga. av de topografiska förhållandena. Planförslaget innebär att strandområdet nyttiggörs för många människor vilket är ett av syftena med strandskyddet. Påverkan på djur- och växtliv bedöms som marginell då gångförbindelsen förmodligen kommer utformas som hängande konsol från berget. Särskilda skäl bedöms därmed föreligga för upphävande av strandskyddet.

Slutsats: Planförslaget innebär att strandområdet nyttiggörs för många människor vilket är ett av syftena med strandskyddet. Påverkan på djur- och växtliv bedöms som marginell då gångförbindelsen förmodligen kommer utformas som hängande konsol från berget. För att möjliggöra gångförbindelsen krävs att strandskyddet upphävs. Särskilda skäl bedöms föreligga för upphävande av strandskyddet.

## MARKFÖRORENINGAR

### Nuläge

Området där parkeringen idag ligger är delvis utfyllt, ca 2-3,5 meter fyllning ovanpå torv och lerlager. Det finns inga uppgifter om att miljöfarlig verksamhet har pågått inom området. I utfyllda områden i Stockholmsområdet förekommer ofta markföroreningar. Provtagning har skett i två punkter. För samtliga prover ligger analysresultaten under mindre känslig markanvändning. Känslig markanvändning överskrids i den ena punkten för koppar, bly och nickel. Inget grundvatten uppmättes vid provtagningstillfället.

### Utbyggnadsförslaget

Inom området som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 meters djup och ned till det djup där ledningar placeras. Provtagning av grundvatten samt eventuellt ytterligare provtagning på marken ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Slutsats: Inom området som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 meters djup och ned till det djup där ledningar placeras.

Planenheten

Micaela Lavonius		Per Jerling

Planchef			Planarkitekt