Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen, Avd 9 Box 8307 104 20 STOCKHOLM

# Sicklaön 37:41, fd Finnboda Varv, Nacka

Yttrande till miljödomstolen om arbeten i vatten samt bortledande av grundvatten, Jnr M 00/387

## Yrkande

Områdesnämnden yrkar att tillstånd ges till sökta åtgärder samt att villkor införs vad gäller:

-	Halter av olja, kväve och tungmetaller i utsläppt vatten.

-	Bottenområdet ska rensas från skrot och behållare med kemiska  produkter.

-	Dagvatten ska genomgå rening före utsläpp i recipient.

-	Utsläpp till recipient ska ske på ett sådant sätt att sediment inte påverkas.

-	Vid arbete i vatten ska sådana åtgärder vidtas så att grumling minimeras.

-	Information ska lämnas till boende och verksamheter inför bullrande åtgärder.

-	Bolaget ska ta fram informationsskrift som om miljöfrågorna i området.

-	Högsta tillåtna halter av föroreningar i tillförda massor i fångdamm ska anges.

## Ärendet

Finnboda Industrilokaler HB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till arbete i vatten i samband med utbyggnad av bostadsområde på Finnboda varv samt borledande av grundvatten i samband med byggande av berggarage inom fastigheten.

### Utsläpp av behandlat vatten

Förutom ledningsägaren är det viktigt att den lokala tillsynsmyndigheten informeras löpande när det gäller föroreningshalt i renat vatten.

### Bortledande av vatten från bergrum

I driftsskedet ska inläckande grundvatten, som förutsätts vara rent, hållas skilt från vatten från parkeringsytorna i bergrumsgarage enligt ansökan. Detta underlättar behandlingen av det vatten som är förorenat. Det är av stor betydelse för reningseffekten att grundvatten och dagvatten från resten av området inte blandas före behandlingssteget. Grundvattnet antas vara relativt rent och kan belasta anläggningen i onödan.

I garage finns alltid risk för att boende tvättar eller utför service på bilar. Vatten som förorenats på detta sätt innehåller höga halter av olja och metaller som kadmium. Oljeavskiljning är inte tillräcklig reningsmetod för en sådan belastning. Det är nödvändigt att de boende informeras om att tvätt och service inte får ske i bergrumsgaraget genom informationsskrift och skyltar på väggarna i garaget.

### Dagvatten är ibland avloppsvatten

Enligt miljöbalken (9 kap, 2 § ) avses med avloppsvatten bl a vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en eller vissa fastigheters räkning. Områdesnämnden Sicklaön anser att dagvattenhanteringen i området är att betrakta som ett tillståndspliktigt utsläpp av avloppsvatten. Metoder för reningen av dagvattnet ska därför redovisas.

Med tanke på de förorenade sedimenten i området är placeringen av utsläppspunkter viktiga.

### Grumling måste minimeras

Sedimenten är kraftigt förorenade av olja och tungmetaller. Det är därför angeläget att de åtgärder som kan göras för att begränsa spridningen av sediment utförs.

För att minska uppgrumling av sediment bör ankring förbjudas inom området.

Botten utanför kajerna bör genomsökas med dykare/kamera och rensas från skrot och eventuella behållare med kemiska produkter som farligt avfall.

### Information till framtida boende i området

Byggnationen sker inom ett kraftigt förorenat område. Utanför kajen är sedimenten fortfarande kraftigt förorenade. För att säkerställa att framtida boende i området nås av rätt information bör bolaget ta fram en informationsskrift som är så utformad att den kan förstås av gemene man. I Skriften bör tas upp:

- Föroreningsnivå i mark och sediment i området.

- Risker som föreligger vid bad och dykning.

- Risker vid fiske, rekommendationer för intag.

- Rekommendationer för odling och växtval inom området.

- Regler kring markarbeten inom området.

- Ankringsförbud

- Tvätt och service av bilar får ej ske i garaget.

### Buller och vibrationer

I villkor bör anges gränsvärden för buller vid byggnationen och för  vibrationer vid sprängning. De boende bör informeras inför sprängningar och nya former av bullrande inslag. De bör ha möjlighet att lämna  reaktioner på sprängningarna direkt till verksamhetsutövaren så att salvorna kan anpassas omgående.

Bolaget har angett en önskvärd arbetstid om 5 år. Enskilda arbetsmoment kan inte ses som fristående företeelser utan är en del i en större exploatering. De avsteg som anges i miljökonsekvensbeskrivningen om byggnadstiden är kortare än en respektive 6 månader bedöms inte bli aktuellt i detta fall.

### Material fångdamm

Enligt MKB ska endast kvalitetskontrollerade massor med avseende på metall- och kväveinnehåll samt organiska föroreningar användas till anläggande av fångdamm. Vilka halter som ska accepteras bör anges i tillståndet.

### Kontrollprogram

Områdesnämnden Sicklaön anser att även följande punkter bör ingå i kontrollprogram:

-	 Mätning av halt av olja, kväve, pH och suspenderat material i inläckande grundvatten, i processvatten från bergrum, i dagvatten från bergrum samt i dagvatten från övriga ytor. Analyser bör ske på vatten både före och efter rening.

-	 Mätning av buller och vibrationer ska utföras (föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen)

OMRÅDESNÄMNDEN SICKLAÖN

Gunilla Lennmarker		Guldbrand Skjönberg

ordförande			nämnddirektör