# MILJÖREDOVISNING

## Detaljplan för Baggensudden 7:8 m.fl. (Neglinge Center), Saltsjöbaden, Nacka kommun

Upprättad på planenheten i november 2006, justerad januari 2007

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

#### SAMMANFATTNING

#### BAKGRUND

#### KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

- BULLER

- LUFTFÖRORENINGAR

- RADON

- LANDSKAPSBILD

- NATUR OCH REKREATION

- LOKALKLIMAT

- DAGVATTEN

- STRANDSKYDD

- MARKFÖRORENINGAR

#### SAMMANFATTNING

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag.

Bullervärden inom planområdet understiger de i översiktsplanen angivna riktvärdena för buller.

Luftkvaliteten i området är godtagbar, då beräkningar visar att halterna av föroreningar som är skadliga för hälsan understiger de värden som anges i miljökvalitetsnormerna.

Miljöredovisningen visar att möjligheterna att styra utvecklingen i riktning mot uthållighet är begränsad. Planförslaget lägger dock inga hinder för en uthållig utveckling.

Landskapsbilden inom området överensstämmer med den större täthet som föreslås i utbyggnadsförslaget. Några större ekar kommer dock inte att klara exploateringen, vilket har negativa konsekvenser för landskapsbilden.

Några naturvärden bedöms inte påverkas av förslaget.

Rekreationsvärdet inom området kommer att förhöjas genom att en sammanhängande strandpromenad skapas utmed uddens norra kust. En småbarnslekplats anläggs söder om de nya bostadshusen. Lekplatsen kommer dock under en del av året att ligga i skugga.

Bebyggelsens placering och utformning gör att goda solförhållanden klaras under den större delen av året. Rummen i bottenvåningarna och uteplatserna för bebyggelsen längst in mot branten kommer dock att få sämre solförhållanden under vinterhalvåret.

Området är delvis utfyllt. Inom det område som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 m djup och ned till det djup där ledningar placeras.

Fastighetsägarnas möjlighet och vilja i bygg- och brukarskedet till miljöanpassning blir avgörande för slutresultatet.

BAKGRUND

Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB) med anledning av EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG). Då infördes nya krav på miljöbedömningar med miljökonsekvensbeskrivning för översikts- och detaljplaner. Kriterier för att bedöma om en plan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan anges i EG-direktivet för miljöbedömningar av planer och program (2001/42/EG) bilaga II samt i PBL 5 kap.18 §.

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Enligt beslut som Nacka kommunfullmäktige fattat 1990 ska miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ska tas fram vid planläggning. Denna ska belysa planens konsekvenser på miljön. För att undvika otydligheter om dokumentens formella status, är det olämpligt att använda begreppet miljökonsekvensbeskrivning i de fall bedömningen har gjorts att detaljplanen inte har en betydande miljöpåverkan. För att följa fullmäktiges beslut och belysa planläggningens konsekvenser på miljön så kommer denna redovisning i framtiden kallas miljöredovisning.

Vi har valt att i miljöredovisningen tydligt lyfta fram det begränsade antalet miljökonsekvenser vilka är relevanta i detta fall.

Miljöredovisningen syftar till att beskriva effekterna för miljö-, hälso- och naturresursfrågorna av ett utbyggnadsförslag samt att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag.

Planering och byggande i Sverige skall ske utifrån ett hållbart perspektiv och planprojekt skall prövas mot uppställda miljömål, miljökvalitetsnormer och riktvärden; kommunala, regionala och nationella. De kommunala underlagen utgörs av Översiktsplanen (ÖP) från 2002 samt kommunens övergripande mål som är relevanta i sammanhanget vilka är – ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” samt ”Trygg och säker”.

Miljöredovisningen har tagits fram av biolog Birgitta Held-Paulie, landskapsarkitekt Åsa Wilke och ingenjör Per Johnsson.

KONSEKVENSER PÅ MILJÖN OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

BULLER

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Riktvärden för buller från vägtrafik

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas

vid nybyggnad av bostäder.

_______________________________________________________

Utrymme		Högsta trafikbullernivå, dB(A)

Ekvivalentnivå	Maximalnivå

_______________________________________________________

Inomhus		30		45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärden)

Vid fasad		55

På uteplats				70

_______________________________________________________

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53

Fakta buller

Buller är det ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Buller kan orsaka bland annat stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar, sömnstörningar och hörselskador. Särskilt störande är sådant ljud som man inte kan påverka, t.ex. trafik.

För att få en uppfattning om vid vilka ljudnivåer boende upplever sig som störda anges i forskningsprogrammet ”Ljudlandskap för bättre hälsa” att 20 % av de boende störs av trafikbullernivåer på 55 dB(A). Vid samma bullernivå men med tillgång till tyst sida uppger 10 % av de boende att de är störda.

Utbyggnadsförslaget

Området utsätts för trafikbuller från Vikingavägen.

Enligt trafikbullerkartläggning som genomfördes i Nacka kommun 1991 har samtliga fastigheter inom planområdet bullervärden som understiger riktvärdet på 55 dB(A).

Slutsats: Bullervärden inom planområdet kommer att understiga nu gällande riktvärden.

LUFTFÖRORENINGAR

Kommunala mål - Översiktsplanen 2002

Tillförsel av koldioxid, kvävedioxid och andra skadliga ämnen ska minskas med stöd av fysisk planering genom minskade utsläpp från trafiken och uppvärmningen. Detta sker genom:

- Kollektivtrafik gynnas vid planeringen.

- Ett väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafik.

- Vägutbyggnader som minskar risker för köbildning.

- Utformning av bebyggelse så att en god genomluftning uppstår i gaturummet.

- Vid planering gynna energisystem som inte utnyttjar fossila bränslen.

Fakta luft

Halten av luftföroreningar i utomhusluften beror huvudsakligen på:

- förbränningsrelaterade föroreningar,

- slitage från vägbana och bromsar,

- utsläppens omfattning i tid och rum,

- utspädningsförhållanden.

- områdets topografi.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Miljökvalitetsnormerna (MKN) är bindande nationella föreskrifter. De är till för att skydda hälsan och miljön. MKN anger de föroreningsnivåer som människor och miljö kan belastas för utan olägenheter av betydelse. Vid planering och planläggning ska hänsyn tas till dessa. En plan får inte medverka till att en MKN överskrids. De mest betydelsefulla MKN för denna plan är bensen, kvävedioxid och partiklar (PM10).

Utbyggnadsförslaget

Luftkvaliteten inom detaljplaneområdet påverkas av utsläpp från främst trafiken. Utsläppen av kväveoxider härrör framför allt från vägtrafik. Av de MKN för kvävedioxid som skall klaras efter 2005, är dygnsvärdet svårast att klara. Medelvärdet för åttonde värsta dygnet får inte överskrida 60 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas för 2006 dygnsmedelvärdet för kvävedioxid, åttonde värsta dygnet, till 12-24 (g per kubikmeter luft.

Även partiklar kommer huvudsakligen från trafiken, t.ex. slitage från vägbeläggning, bromsar och däck men även från eldning med fastbränsle. Medelvärdet för det 36:e värsta dygnet (90-percentil) får för partiklar inte vara högre än 50 (g/m3. Från 2010 förväntas ett EG-gränsvärde på 39 (g/m3 gälla räknat som räknat som 90-percentil. För år 2010 beräknas dygnsmedelvärdet för PM 10 inom planområdet, 36:e värsta dygnet uppgå till 27-39 (g/m3.

MKN finns även för bensen. Normen avser årsmedelvärde och skall klaras från och med 2010. Medelvärdet får inte vara högre än 5 (g per kubikmeter luft. Inom området beräknas årsmedelvärdet för bensen för 2003 till 0,5-1 (g per kubikmeter luft.

Slutsats: Samtliga nu gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms att klaras inom planområdet.

#### RADON

Nuläge

Planområdet klassas i markradonundersökning som utfördes 1990 som normalriskområde. Detta innebär att området i huvudsak består av berggrund och moränmark med normal radioaktivitet.

Utbyggnadsförslaget

Risken för radonproblem i bostäder vid utbyggnad av området bedöms som liten. Vid nybyggnation bör dock markförhållandena besiktigas alternativt utförs grundläggning med radonsäkert utförande.

Slutsats: Risken för radonproblem bedöms som liten.

#### LANDSKAPSBILD

#### Nuläge

Platsen utgörs i söder av en asfalterad öppen parkeringsyta, belägen i en markant sänka. Parkeringen omgärdas av klippta gräsfält. Branterna runt sänkan är vegetationsklädda och vissa större träd i områdets ytterkanter har stort bevarandevärde.

I områdets norra del finns Neglinge Center, en företagsby där ett flertal företag hyr in sig i två större byggnadskroppar. Nere vid vattnet finns en restaurangrörelse, som sommartid även bedriver uteservering i bryggmiljö. Nedanför serveringen och västerut finns bryggor som leder utmed det branta berget och ut i viken.

Utbyggnadsförslaget

I planförslaget föreslås den öppna parkeringsytan delas i två funktioner, där den västra delen bebyggs med enbostadshus och den östra delen även fortsättningsvis utnyttjas för parkering.

Utbyggnadsförslaget medför att den öppenhet som idag finns, med tydliga vyer mot de markanta branterna försvinner. Dagens öppna parkeringsyta med tillhörande gräsytor utgör dock ett för området i övrigt främmande inslag, och en större täthet med byggnader och mindre ytor bedöms som lämpliga.

I utbyggnadsförslaget sträcker sig parkeringen i öster fram till nuvarande fastighetsgräns. I denna gräns finns idag ett antal ekar. Några av dessa kommer att behöva tas ned pga. de kommande schaktarbeten som krävs för parkeringsytans iordningställande. Slänten i öster kommer att sakna större vegetation och den visuella barriär som finns mellan husen på krönet och parkeringen kommer att minska.

Det är av stor vikt att markschakt i slänten löses på ett estetiskt tilltalande sätt. Slänten är redan idag mycket brant och stödmurar är det enda som kan komma ifråga. En montering av t.ex. beklädnadsgranit på betongkonstruktionerna skulle mildra intrycket och få dem att smälta bättre in i miljön.

I planförslaget föreslås att nuvarande bryggrätt utvidgas så att den brygga som finns på platsen kan byggas ut i nordvästlig riktning. Bryggan och båtarna vid denna kommer till viss del att skymma vyn mot Baggensfjärden från den planerade strandpromenaden. Landskapsbilden kommer att påverkas genom ytterligare bryggor och båtar i viken.

Slutsats: Utbyggnadsförslaget kommer att medföra en större täthet i sänkan. Detta överensstämmer med omkringliggande landskap.

Den ianspråktagna marken kommer att utvidgas, främst i östlig och sydlig riktning. Detta medför att en del av de ekar som idag tar ner skalan på den öppna platsen försvinner i öster. Den visuella barriären mellan husen på krönet och parkeringsytan minskar.

Den utökade bryggrätten medför att landskapsbilden och vyn från strandpromenaden kommer att påverkas genom ytterligare bryggor och båtar i viken.

#### NATUR OCH REKREATION

Nuläge

Den befintliga parkeringen i söder utgör en barriär mellan den bakomliggande naturmarken och den allmänna vägen. Naturmarken används därför mycket lite för rekreationsändamål.

Den brygga som finns vid restaurangen är idag inte sammanbunden med den strandpromenad som tidigare iordningställts väster om udden.

Utbyggnadsförslaget

Förslaget innebär att bryggan vid restaurangen förbinds med den strandpromenad som tidigare iordningställts väster om udden. På detta sätt skapas ett sammanhängande gångstråk, en strandpromenad från Moranviken i väster och upp genom Bostadsrättsföreningen Neglinge varvs fastighet i öster. Detta kommer att medföra utökade rekreationsvärden för närboende och allmänheten.

Naturmarken söder om de föreslagna bostadshusen kommer att förses med en småbarnslekplats i iordningställd parkmark. De lite större barnen kan hitta spännande och helt trafiksäkra lekmiljöer i den naturslänt som angränsar till småbarnlekplatsen. Lekplatsen kommer dock under en del av året att ligga i skugga vilket minskar rekreationsvärdet. För att dessa lekytor ska kunna nyttjas av fler än de nyinflyttade så iordningställs en allmän gångväg väster om de nya husen. Allt detta kommer att tillföra rekreationsvärden för såväl befintliga boende som nyinflyttade.

Lekplatsen kommer att placeras på den befintliga gräsytan intill naturmarken där det idag finns en utvecklad skog av främst klibbal med markvegetation av ormbunkar och högre örter. För att öka ljusinsläppet till lekplatsen, så kan det krävas att dagens skogsbryn förskjuts högre upp i befintlig slänt. Skogens naturvärden på platsen bedöms dock som ringa och ingreppet som smärre.

De nybildade tomterna kommer att bli relativt små, i förhållande till omgivningen och de föreslagna huskropparna. Uteplatserna i markplan kommer att bli mycket små vilket till viss del kompenseras av husens takterrasser.

Slutsats: Rekreationsvärdet i området kommer att höjas, främst genom att en sammanhängande strandpromenad skapas utmed Baggens Uddens norra strand. En allmän småbarnslekplats söder om de nya villorna tillkommer, något som idag saknas i närområdet. Lekplatsen kommer dock under en del av året att ligga i skugga vilket minskar rekreationsvärdet. Skogspartiet i slänten kommer att krympas något, men bedöms inte få större konsekvenser för natur- eller rekreationsvärdet. De nybildade fastigheterna får små tomter och små uteplatser, vilket till viss del kompenseras av husens takterrasser.

LOKALKLIMAT

Nuläge

Dagens parkering ligger i en markant nordvänd sänka. Såväl terrängen som vegetationen medför att platsen i de inre delarna är skuggad stor del av året.

Utbyggnadsförslaget

Den i gestaltningsprogrammet redovisade solstudien visar att planerad bostadsbebyggelsen får goda solförhållanden under den större delen av året. Den markanta sänkan och tätheten mellan de planerade husen medför dock att rummen i bottenvåningarna och uteplatserna kommer att ligga i skugga en stor del av året. Vid höst- och vårdagjämning kommer solen att nå ner dit endast ett antal timmar mitt på dagen. Under vinterhalvåret kommer solförhållandena att vara sämre.

Slutsats: Bebyggelsens placering och utformning gör att goda solförhållanden klaras under den större delen av året. Rummen i bottenvåningarna och uteplatserna för bebyggelsen längst in mot branten kommer dock att få sämre solförhållanden under vinterhalvåret.

DAGVATTEN

Politiska mål – Översiktsplanen 2002

Tillförsel av vattenburet fosfor, kväve och föroreningar till vattenområden ska minskas genom tillkomsten av anordningar för lokalt omhändertagande av dagvattnet. Inom bebyggelseområdena ska hårdgjorda ytor minimeras och planterade ytor maximeras. Vid om- och nybyggnad av hus ska material väljas som inte tillför dagvattnet ytterligare föroreningar.

Nuläge

Befintlig parkeringsyta avrinner mot angränsande grönområden. Den lägsta inre delen är sank. Vid Vikingavägen finns en anslutningspunkt för dagvatten. Dagvatten från detta ledningssystem mynnar i Moranviken.

Utbyggnadsförslaget

Planområdet ska anslutas till det kommunala dagvattennätet i Vikingavägen. Dagvatten från parkeringsytor ska passera oljeavskiljare placerad inom kvartersmark före anslutningen till kommunens dagvattennät.

Allmän dagvattenledning ska anläggas från Vikingavägen till den lågt belägna delen av naturområdet söder om den planerade bebyggelsen. Vatten från denna lågt belägna del av naturområdet ska avledas till kommunens ledningsnät. Anläggningen ska utföras och bekostas av exploatören. Ansvar och utförande regleras i exploateringsavtal.

Slutsats: Dagvatten från parkeringsytor ska renas med avseende på oljeföroreningar. Vatten från den sanka delen i söder ska avledas till kommunens ledningsnät.

STRANDSKYDD

Nuläge

Strandskydd gäller inom planområdets nordvästra del, 100 meter från strandlinjen ut i vattnet.

Utbyggnadsförslaget

Planförslaget innebär att en gångförbindelse ordnas utmed stranden längs berget. För att anordna gångförbindelsen krävs upphävande av strandskyddet. Området är idag inte tillgängligt för allmänheten från land pga. av de topografiska förhållandena. Planförslaget innebär att strandområdet nyttiggörs för många människor vilket är ett av syftena med strandskyddet. Påverkan på djur- och växtliv bedöms som marginell då gångförbindelsen förmodligen kommer utformas som hängande konsol från berget. Särskilda skäl bedöms därmed föreligga för upphävande av strandskyddet.

Slutsats: Planförslaget innebär att strandområdet nyttiggörs för många människor vilket är ett av syftena med strandskyddet. Påverkan på djur- och växtliv bedöms som marginell. För att möjliggöra gångförbindelsen krävs att strandskyddet upphävs. Särskilda skäl bedöms föreligga för upphävande av strandskyddet.

MARKFÖRORENINGAR

Nuläge

Förändringsområdet är delvis utfyllt med ca 2-3,5 meter fyllning ovanpå torv och lerlager. Det finns inga uppgifter om att miljöfarlig verksamhet har pågått inom området. Provtagning har skett i två punkter. För samtliga prover ligger analysresultaten under mindre känslig markanvändning. Känslig markanvändning överskrids i den ena punkten för koppar, bly och nickel. Inget grundvatten uppmättes vid provtagningstillfället.

Utbyggnadsförslaget

Inom området som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 m djup och ned till det djup där ledningar placeras. Provtagning av grundvatten samt eventuellt ytterligare provtagning på marken ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

Slutsats: Inom området som planeras för bostäder (undantaget mark under byggnader) och lekytor ska de generella riktvärdena för känslig markanvändning tillämpas på all mark ner till 1,5 m djup och ned till det djup där ledningar placeras. Eventuella markföroreningar ska åtgärdas. Detta regleras i exploateringsavtal.

Planenheten

Micaela Lavonius		Per Jerling

Planchef			Planarkitekt