# P L A N B E S K R I V N I N G

## Detaljplan för Solsidan 61:6 (Kvarnstugevägen 2c), Saltsjöbaden, Nacka kommun

### ENKELT PLANFÖRFARANDE

### Upprättad på Planenheten i mars 2007

### HANDLINGAR

Detaljplaneförslaget omfattar:

- Detaljplanekarta med planbestämmelser

- Denna planbeskrivning

- Fastighetsförteckning

### PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planens syfte är att minska mark som inte får bebyggas för att kunna uppföra ett garage på norra delen av fastigheten.

Detaljplaneförslaget är av begränsad omfattning och bedöms sakna allmänintresse. Vidare strider det inte mot översiktsplanen och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Förslaget hanteras som enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens regler 5 kap 28 §.

### PLANDATA

#### Läge

Planområdet är beläget vid Kvarnstugevägen i Solsidan och omfattar fastigheten Solsidan 61:6.

#### Areal

Planområdets  areal är 993 m2.

#### Markägoförhållanden

Fastigheten är privatägd.

### GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

#### Översiktsplan

I den kommuntäckande Nacka Översiktsplan 2002 är markanvändningen för området enbostadshus.

#### Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

För området gäller detaljplan (DP 210) som vann laga kraft den 6 oktober 1999. Enligt detaljplanen får den sammanlagda byggnadsarean på fastigheten vara högst 180 kvm. Byggnad får uppföras i högst två våningar och med högst 15 graders takvinkel. Runt fastigheten är prickmark, d.v.s. mark ej avsedd att bebyggas, utlagd. Den prickade zonen är 4-5 m bred längs tre sidor men mot norr ca 10 m bred.

#### Miljöbedömning

En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av planen kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

### PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

#### Befintlig bebyggelse

Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus från 2003 samt en friggebod. Terrängen lutar svagt uppåt mot sydväst. Fastigheten gränsar på två sidor mot allmän plats, natur.

#### Gator och trafik

Tillfarten från Kvarnstugevägen till fastigheten sker över en gemensamhets-anläggning, G:10. Denna har en delägarförvaltning där Solsidan 61:5, 61:6 och 61:7 ingår.

Kollektivtrafiken utgörs av pendeltåg (Saltsjöbanan) med station ca 750 m från planområdet.

#### Teknisk försörjning

Området har kommunalt vatten och avlopp. Gemensamhetsanläggningen, G:10, består av infart, avloppsledning, dagvattenledning och ledningsgrav. Fastigheten har enskilda vattenledningar med anslutning till Kvarnstugevägen.

### PLANFÖRSLAGET

#### Tillkommande bebyggelse

Avsikten är uppföra ett garage på norra delen av fastigheten. Den mark som inte är avsedd att bebyggas minskas till 4,0 meters bredd. Ytan används idag som uppställningsplats för bil och ligger i direkt anslutning till husets entré. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad (garage, uthus) är 4,0 meter. Bestämmelser om byggnadsarea, våningsantal, totalhöjd och taklutning är lika den gällande detaljplanen (DP 210).

#### Gator och trafik

Biluppställning förutsätts ske på kvartersmark.

#### ADMINISTRATIVA FRÅGOR

#### Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

#### Ekonomi

Fastighetsägaren till Solsidan 61:6 står för de kostnader som förknippas med planen och genomförandet.

#### Tidsplan

Detaljplanen beräknas bli antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden under 2:a kvartalet 2007. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft normalt ca 4 veckor efter det att den antagits. Därefter kan bygglov sökas.

Planenheten

Andreas Totschnig	Alexander Erixson

T.f. Planchef	Planarkitekt