Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

# Yttrande till miljödomstolen mål M 2185-07

Ansökan om nedläggning av tryckavloppsledningar i Baggenfjärden

## Förslag till beslut

Miljöenhetens förslag till yttrande översänds som nämndens eget yttrande.

## Bakgrund

Värmdö kommun ansöker hos miljödomstolen om tillstånd att lägga ned en spillvattenledning från Hemmesta i Värmdö till Käppala på Lidingö. På sträckan Tjustviken-Kilsviken kommer ledningen att vara en tryckavloppsledning som läggs ned i vattnet.

Avloppet går idag till Tjustviks reningsverk. Detta reningsverk räcker inte till idag.

Från Tjustvik dras två parallella sjöledningar av helsvetsad polyeten. Ledningarna dras norr om Tjustviksholmen, vidare genom Baggenfjärden och upp på land vid Fiskartorpet strax utanför högbron. Därefter dras ledningarna på land.

Att ledningarna är täta ska kontrolleras genom att flöde och tryck mäts. Om tryckmätaren visar att en av ledningarna läcker ska avloppet ledas till den andra.

Ledningarna ska bogseras ut, sänkas och förankras i sjöbotten med betongvikter.

Man ska schakta i bottnarna och strandkanten där ledningarna går upp på land. Schakten börjar där vattendjupet är 5 m. Vid Fiskartorpet börjar schakten 100 m ut från land, vid Tjustviken 250 m ut.

Värmdö kommun tror inte att den åtgärd man söker tillstånd för kan leda till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

En beskrivning av konsekvenserna i miljön finns i ansökan.

Den viktigaste effekten av ledningarna är att det kan bli grumligt i vattnet när man gräver i de grunda vikarna. Det är negativt för djur och växter i vattnet. Andringsorgan kan sätta igen. Uppgrumlade sediment kan frigöra fosfor som övergöder vattnet och miljöfarliga ämnen som kan vara giftiga för organismer.

Andra effekter av ledningsdragningen är mindre utsläpp av närsalter i Baggensfjärden från reningsverket i Tjustvik. Ökad belastning av närsalter i Höggarnsfjärden i och med ökad belastning på Käppala reningsverk är också en effekt.

Prov har tagits på bottensedimenten där man ska schakta. Föroreningar fanns i låga halter och de bedöms inte utgöra någon risk för miljön.

Sökandens planerade skyddsåtgärder:

- Grävarbetena i vatten kommer att undvikas mellan 1 april och 31 augusti för att ta hänsyn till bad- och båtsäsongen samt till vattenlevande organismers aktivitets- och reproduktionsperioder.

- För att hindra att vattnet blir grumligt utanför schakten ska den göras innanför en läns med skärmar som går ned till botten.

- Sediment som grävs upp ska läggas tillbaks på samma ställe ovanpå ledningen.

Konsekvenser efter planerade skyddsåtgärder:

- De negativa konsekvenserna som kommer att finnas kvar när ledningen är nedlagd bedöms bli små.

- Om ledningen skulle haverera bedöms konsekvenserna bli små om omkoppling till parallelledningen går fort.

Fiskeriverket har i sitt yttrande föreslagit att sediment dumpas på ackumulationsbottnar och inte där det har grävts upp.

Miljöenheten

Eva Dahlbäck		Christer Rosenström

miljö- och hälsoskyddsinspektör	miljöchef