Områdesnämnden Boo

# Nya riktlinjer för enskilda avlopp i Boo

## Förslag till beslut

1. Upphäva de nu gällande riktlinjerna som antogs den 26 september 2001 §232.

2. Besluta om följande nya riktlinjer.

- Tillstånd till WC ges på alla fastigheter i Boo. I första hand ska WC ledas till en sluten tank. Övriga lösningar prövas på varje enskild fastighet.

- Bad-, disk- och tvättvatten (BDT) leds till en sluten tank, en slamavskiljare och infiltration eller en annan lösning.

- I områden med befarad vattenbrist och lång tid till utbyggnad av kommunalt VA kommer uttaget av vatten att begränsas och kontrolleras med vattenmätare.

## Sammanfattning

Nu gällande riktlinjer för enskilt avlopp i Boo har blivit inaktuella på grund av att utbyggnaden av kommunalt VA inte helt följer planen. I två områden är det inte tillåtet att nyinstallera WC i nuläget. Enligt förslaget kommer det att hävas, vattenuttaget kommer istället att begränsas.

# Bakgrund

## Nu gällande riktlinjer

Nu gällande riktlinjer antogs den 26 september 2001 §232 och bygger på planeringsstrategin för omvandlingsområden som antogs den 24 januari 2001 §24.

I korthet är riktlinjerna följande:

Områden med prioritet 1 och 2: Tillstånd till WC på alla fastigheter. WC samt bad-, disk- och tvättvatten (BDT) avleds till en sluten tank.

Områden med prioritet 3: Tillstånd till WC ges på alla fastigheter utom där det vid vattenbalansberäkningar (utförda av VAI-VA Projekt AB i maj 2000) framkommit att det är ett underskot på vatten. WC leds till en sluten tank och BDT-vatten kan antingen ledas till en sluten tank eller slamavskiljare och infiltration. De områdena med prioritet 3 och underskott på vatten är i Backeböl söder om motorvägen i delar av planområdena N och O. Samt i Vikingshill, den nordöstligaste delen av planområde C. Se bifogad karta.

## Problem med nu gällande riktlinjer

Det finns två problem med de nu gällande riktlinjerna. Den första är att planeringen och utbyggnaden av kommunalt VA inte helt följer planeringen. I vissa områden är utbyggnaden försenad i några andra har den påbörjats tidigare. Det innebär att prioriteringsordningen i planeringsstrategin inte stämmer helt och därför är det oflexibelt att bygga riktlinjerna på den. När utbygganden tar längre tid än beräknat blir det väldigt dyrt för fastighetsägaren att ha allt avlopp till en sluten tank. I och med att det är väldigt svårt att svara på när kommunalt vatten och avlopp blir framdraget är det bättre att fastighetsägaren i samråd med tillståndsmyndigheten får avgöra vilka lösningar som kan vara möjliga på fastigheten. Fastighetsägaren får göra den ekonomiska prövningen i förhållande till planeringsläget och annat.

Det andra problemet är att WC inte är tillåtet att installera på alla fastigheter. Det är svårt att motivera varför man inte får installera WC bara för att man bor på andra sidan av en höjd. Med dagens fastighetssituation bebos många fastigheter permanent även om WC inte får installeras.

Under våren 2005 kommer det förhoppningsvis nya råd från Naturvårdsverket för enskilda avlopp. Troligen kommer de att bygga på funktionskrav med en viss procentuell rening av fosfor och organiskt material. Därför är det inte bra att med riktlinjer som anger vilken typ av teknik som ska användas. För WC-avlopp kommer troligen avledning till sluten tank att fortsätta att vara den dominerande lösningen.

## Vattenbalansberäkningar

I planområde C gjordes en utredning 1989 av VIAK AB ”Balansberäkning av grundvattenbildning och uttag inom Vikingshill”. Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde 1988/90 en enkät om den sanitära standarden i området.

Balansberäkningen gav resultatet att vattnet räckte för den befintliga bebyggelsen. Vid alternativet att de obebyggda fastigheterna bebyggdes och beboddes permanent skulle vattnet precis räcka. Antalet obebyggda fastigheter var då ca 12, av dessa har hälften permanentats. Om alla fastigheter permanentades och förbrukade 450 l/dygn skulle brist uppstå i stora delar av området.

I planområde N (då kallat Backeböl) gjorde SGU (Sveriges geologiska undersökning) en vattenbalansberäkning 1997. Det är störst risk för brist på vatten under sommarmånaderna då ingen nybildning av grundvatten sker. Den tiden då ingen nybildning sker beräknas vara 50-150 dygn. SGUs undersökning bygger på teoretiska beräkningar av hur länge vattenmagasinet skulle räcka. Om alla fastigheter bebos permanent skulle vattnet räcka 22-65 dygn. Det varierar mycket mellan olika fastigheter, vissa riskerar att vara utan grundvatten betydligt längre, andra inte alls. För område O har ingen vattenbalansberäkning utförts.

VA-Projekt gjorde år 2000 en VA-strategi för delar av Boo där bland annat dessa områden ingår. Utifrån deras bedömning är dessa områden inte lämpliga för att på lång sikt förse alla fastigheter med vatten från lokalt grundvatten. Område C har de delat i två, Björkudden som ”är att betrakta som en ö och har lång strandlinje. Grundvattenmagasinet bedöms inte kunna tillgodose vattenbehovet för de ca 25 fastigheterna.” Det är även stor risk för salt grundvatten. För delen av C som ligger på land är bedömningen densamma, ”området utgörs till cirka 80% av kalt berg. Risken för saltgrundvatten är stor för de kustnära fastigheterna.”

För område N+O berörs 1/3 av fastigheterna av risk för salt grundvatten från motorvägen och 1/3 riskerar salt vatten från Baggensfjärden. Enligt SGUs bedömning är område N klassat som ett underskottsområde.

## Fastigheter som ej får installera WC

I områdena där WC inte är tillåtet att nyinstalleras finns det totalt 183 fastigheter. Av dessa är det 52 fastigheter som inte har WC. Varav 32 fastigheter är fritidsfastighet, det vill säga det är inte någon skriven på fastigheten. På de övriga 20 är en eller flera personer skrivna. De fastigheter som inte har WC är alltså inte alltid desamma som fritidsfastigheterna. Sedan 1988 har hälften av fritidsfastigheterna i område C permanentats. Motsvarande siffra i N+O är en tredjedel sedan år 2000. Under det senaste året har det inkommit totalt 7 stycken förfrågningar från fastighetsägare om att installera WC i dessa områden.

Tabell 1: Antal fastigheter i områden där nyinstallation av WC ej är tillåtet.

| Plan områden, delar av | N+O | C | Summa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N+O | % | Antal | % | Antal |
| Fastigheter total | 110 |  | 73 |  | 183 |
| ej någon skriven på fastigheten, F | 24 | 22% | 23 | 32% | 47 |
| ej någon skriven på fastigheten 1988 |  |  | 45 | 62% |  |
| ej någon skriven på fastigheten 2000 | 36 | 33% |  |  |  |
| Fastigheter som ej har WC | 29 | 26% | 23 | 32% | 52 |
| ej någon skriven på fastigheten, F | 16 | 55% | 16 | 70% | 32 |
| någon skriven på fastigheten, P | 13 | 45% | 7 | 30% | 20 |
| Fastigheter som frågat om WC | 6 |  | 1 |  | 7 |

## Vattenåtgång

Den normala vatten förbrukningen för en person är 150-200 l / dygn. Av detta beräknas 40 liter gå till WC, 60 liter till personlighygien, 30-50 liter till disk, matlagning och dryck, 20-30 liter till tvätt och resten till övrigt. Med en snålspolande toalett kan vattenförbrukningen för WC vara 15-20 liter. Annan vattensnålteknik innefattar tvätt- och diskmaskin samt armaturer med perlator, vilken blandar in luft i vattenstrålen. Tillsammans beräknas förbrukningen av vatten kunna begränsas till 100 l / dygn och person.

## Tillstånd för ny grundvattentäkt

I juni 2002 infördes anmälnings och tillståndsplikt för grundvattentäkter i planområdena A, C, N, P, O och Q. Det innebär att för att borra en brunn i dessa områden krävs tillstånd. För vattenbristområdet av N+O har fyra nya tillstånd givits, för C har inga ansökningar kommit in. I tillståndet kan vattenuttaget regleras, hittills har det satts till 175 l / person och dygn. Ett riktvärde på vattenförbrukning i brist områden är 100 l/ person och dygn. Om en fastighet som redan har en brunn ansöker om WC ska uttaget ur den befintliga brunnen begränsas. För att kunna göra en uppföljning av förbrukningen måste fastighetsägaren installera en vattenmätare. Den ska sedan läsas av regelbundet och rapporteras in till tillsynsmyndigheten.

## Planering och utbyggnad av kommunalt VA

För område C kan kommunalt VA vara möjligt att bygga ut något tidigare än planerat när huvudledningen blir framdragen till Rörsundsviken. Detta kommer förhoppningsvis att ske under 2006-2007. Det går dock inte att säga när området kommer att detaljplaneläggas.  För områdena N+O måste närliggande P först planeras och byggas ut. Det arbetet har ännu inte startat.

## Motiv till beslut

På grund av den osäkra planeringssituationen är det bättre att göra en bedömning från fall till fall vilken avloppslösning som är lämpligast beroende på planeringsläget och de lokala förutsättningarna på fastigheten.

För att undvika vattenbrist är vattenuttaget en kritisk faktor. Det har tidigare inte kunnat styras men nu är det möjligt. Tidigare reglering med att inte tillåta WC är ett trubbigt instrument för att undvika att fastigheter bebos permanent och därmed har ett stort vattenuttag. Att nu istället styra mängden vatten som tas ut är tydligare. Vattnet kan användas till att spola toaletten eller diska i. Det är ca 50 fastigheter som inte har WC indraget, att begränsa WC för dessa är svårt att motivera. Ett förbud mot WC kan också innebära otillåtet installerade toaletter vilka kan medföra större problem om orenat vatten släppt ut utan rening.

Denna ändring av riktlinjerna bygger på att kommunalt VA kommer att byggas i områdena inom 10-15 år som planerat. Det är ingen motivering till att inte bygga ut kommunalt VA. Om utbyggnaden kommer att dröja ytterligare kan det komma att krävas andra riktlinjer med eventuella begränsningar.

Sofia Åkerman

Handläggare av enskilda avlopp i Boo

Miljö, Folkhälsa & Säkerhet

Bilagor:

- Karta över områden där WC nu inte är tillåtet. (ej bifogat ännu)

- Nu gällande riktlinjer för avlopp.