Bilaga 4

till exploateringsavtal avseende

Skogsö 12:1 m.fl

ANVISNINGAR FÖR RELATIONSHANDLINGAR

Anvisningar för relationshandlingar till Nacka kommun.

### Anläggningar som omfattas

Endast allmänna anläggningar och x-områden som kommunen ska sköta ska ingå.

### Redovisning

- Kommunens koordinatsystem ST74 – 100 000 i y-led (öst-västlig riktning).

- Kommunens höjdsystem RH-00.

- Mått i meter med två decimaler.

- Tydlig text ”RELATIONSRITNING”.

- Skalenlig ritning skall förses med grafisk skala.

- Symboler, beteckningar, definitioner, scheman o.d. enligt svensk standard.

- All text på svenska.

### Format

- En digital leverans av relationshandlingar på CD-skiva.

- Format dwg.

- Ska kunna öppnas i autocadversion som inte är nyare än 2000.

### På papper

- 4 omgångar i pärmar.

- Ritningar vikta och med hålslag.

- Övriga dokument.

### Innehåll

I relationsritningar redovisas det som ingått i bygghandlingarna med ändringar i utförande införda. Relationsritningar kompletteras med detaljer och inmätningsskisser när erforderlig tydlighet ej kan fås från arbetsritning.

Samtliga brunnar, ventiler, brandposter samt bryt och ändpunkter på nya ledningar skall koordinatbestämmas och höjdbestämmas.

Inmätning ska ske av såväl nyanläggningar som befintlig anordning som behålls och som har direkt samband med nyanläggningen. Avvägning av vattengång för rörledning och inlopp och utlopp i brunnar.

Skarvpunkter för eventuell frostskyddskabel skall koordinatsättas.

### I relationshandlingarna skall även ingå

### -	Intyg, provningar och recept.

- 	Erforderliga driftinstruktioner och skötselanvisningar.

- 	Dokumentation av kvalitetssäkring/egenkontroll.

- 	Eventuella scheman, instruktioner mm inplastade i respektive driftutrymme.