NACKA KOMMUN		Bilaga 5

Miljö & Stadsbyggnad		till exploateringsavtal avseende

Skogsö 12:1 m.fl

Med anledning av § 11 i exploateringsavtal för exploatering av område Skogsö 12:1 m.fl. (Sune Carlsson Båtvarv) i Nacka kommun träffas följande

EXEMPEL PÅ

# ÖVERENSKOMMELSE

avseende skydd av vegetation.

§ 1	PARTER

Denna överenskommelse träffas mellan Nacka kommun, nedan kallad kommunen, och Fastighetsaktiebolaget 22:an i Saltsjöbaden (org.nr 556513-6396), nedan kallad exploatören.

§ 2	INVENTERING

Parterna har gemensamt utfört en inventering av befintlig vegetation och naturmarks-gränser inom exploateringsområdet för att fastställa markens och vegetationens status och bevarandevärde.

Besiktningen har utförts i terräng av parterna den XX-XX-XX.

§ 3	SKYDD AV MARKOMRÅDE

Ett två meter högt fårstängsel skall uppsättas i gräns mot markområde som skall skyddas. Omfattningen framgår på bifogade ritning. Tillfälliga anordningar för skydd skall tas bort vid tidpunkt för slutrengöring.

Byggtrafik, anordnande av upplag, eldning och dylikt får inte förekomma så att skada uppstår på eller i närhet av markyta och vegetation som skall skyddas.

Plankinklädnad kan även behöva utföras på träd som skall bevaras inom det inhägnade området då man kan befara skador på träd t ex vid sprängningsarbeten.

§ 4	SKYDD FÖR ENSTAKA TRÄD

De träd som skall bevaras framgår av bifogade ritning.

Träden skall skyddas med plankinklädnad till minst tre meters höjd, där så är möjligt med hänsyn till grenverk. Mellan trädstam och plank (min 45 x 95 mm) lägges remsor av bildäck eller annat eftergivligt material för att förhindra skavskador på trädets bark. Plankorna skall fästas samman med stålvajer som lindas kring konstruktionen. Inklädning skall utföras så att även trädens rothalsar skyddas. Spikning i träd får inte ske.

Förändringar av marknivå i anslutning till dessa träd skall utföras på ett sådant sätt att trädets bestånd så långt som möjligt tryggas. Erforderlig permanent fyllning runt sådana träd skall utföras enligt typritning i AnläggningsAMA 98.

Där marken i anslutning till bevarade träd skall användas för tyngre transporter eller upplag utföres skydd för trädens rotzon. 150 mm makadam 16-65 eller samkross 0-65 påföres. Ytan tätas med 30 mm samkross 0-30.

Skyddsåtgärder skall godkännas av kommunen.

§ 5	ÅTGÄRDER VID SKADA PÅ VEGETATION

Skada som trots vidtagna skyddsåtgärder uppkommer på mark eller vegetation, som skall bevaras enligt § 3 och § 4 ovan, skall omgående anmälas till kommunen för beslut om vilka åtgärder som skall vidtas samt om tidpunkt för utförande.

Vid schakt i rotzon för träd eller buske skall rötter sågas eller klippas av. Rötter friläggas med handschakt. Frischaktade rötter skall skyddas mot uttorkning.

Avbrutna grenar sågas av vid närmaste oskadade förgrening. Snittytan göras jämn och utan tappar eller fläkskador.

§ 6	VATTENFÖRSÖRJNING AV VEGETATION

Det åligger exploatörerna att redovisa hur befintlig och tillkommande vegetation kan försörjas med vatten genom lokalt omhändertagande av dagvatten inom exploateringsområdet.

§ 7	ERSÄTTNING

Vid av exploatören orsakad skada på vegetation enligt § 3 ovan skall exploatören utge 5000 kr/m² skadad vegetationsyta till kommunen.

Vid av exploatörerna orsakad skada på träd enligt § 4 skall exploatören utge 50 000 kronor per träd till kommunen.

§ 8	AVSYNING

Så snart slutrengöring är utförd skall avsyning ske av träd och markområden. Denna överenskommelse upphör att gälla för avsynade och godkända områden.

§ 9	ANSVAR

Gentemot kommunen svarar exploatörerna för sina entreprenörers eventuella överträdelser av denna överenskommelse.

| Nacka den ………… |  | Stockholm den ………… |
| --- | --- | --- |
| För Nacka kommun |  | För Fastighetsaktiebolaget 22:an i Saltsjöbaden |
| ……………………………………… |  | ……………………………………… ……………………………………… |